## Slide 1: 数字逻辑
第六章 采用中、大规模集成电路的逻辑设计

## Slide 2: 引言
小规模集成电路仅仅是器件（如门电路或触发器）的集成
中规模集成电路是逻辑部件（如译码器、计数器等）的集成
大规模、超大规模集成电路是一个数字子系统或整个数字系统的集成

## Slide 3: 6.1 二进制并行加法器
二进制并行加法器是一种能够并行产生两个二进制数算术和的逻辑部件，它由若干个全加器组成，较低位全加器的进位输出与较高位全加器的进位输入相连。
只有在进位信号依次通过各个全加器传送到高位后才有正确的值。因为各进位的产生依赖于低位的进位。
--运算速度较慢

## Slide 4: 6.1 二进制并行加法器
先行进位：使较低位的进位信号越过中间各级直接决定较高位的进位输出，各位的进位直接由被加数和加数决定，而不需依赖低位的进位。

## Slide 5: 6.1 二进制并行加法器
全加器和以及进位输出的一般形式为：
加数被加数
进位
当i=1,2,3,4时，进位输出表达式为：
令 ，则全加器的进位输出
可以写成：
进位产生函数
进位传输函数
全加器和表达式
全加器的和输出可以写成：
Notes: 书上P193 异或符号应为加号。

## Slide 6: 6.1 二进制并行加法器
进位函数 的表达式用进位传递函数和进位产
生函数表示如下：
上述函数表达式经整理后可得到下面的形式：

## Slide 7
A是二进制被加数，B是二进制加数，C0是低位的进位，
FC4是高位的进位输出，F是和
74283

## Slide 8
例6.1：使用74283设计4位加减法器
思考：1 减法器怎么实现？
2 如何选择加法或减法运算？
74283

## Slide 9: 6.1 二进制并行加法器
由于需要设计的加法/减法器应具有加减算术两种功能，因此设定一个功能选择变量M
=1
=1
=1
=1
当M=0时，执行A+B运算；
当M=1时，执行A-B运算。
补码=反码+1
注意：1与其他数异或为对该数取反

## Slide 10: 6.1 二进制并行加法器
例6.2: 设计一个8421BCD码转余3码的电路
0
0
1
1
余3码
0
74283
8421BCD码

## Slide 11: 6.1 二进制并行加法器
 | 未修正BCD码和数 |  |  |  |  | 已修正BCD码和数 |  |  |  |  | 修正
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
例6.3：设计一个8421BCD码十进制加法器
 | 未修正BCD码和数 |  |  |  |  | 已修正BCD码和数 |  |  |  |  | 修正
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
思考：并行加法器中2个8421BCD码相加，最大等于多少？0101+0101=？

## Slide 12: 6.1 二进制并行加法器
 | 未修正BCD码和数 |  |  |  |  | 已修正BCD码和数 |  |  |  |  | 修正
N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
第二层：对外的输出
第一层：对内的输出
C是 、 、 、 、 的函数
求C的函数表达式。
10000-01010=00110
思路：
1.第一层输入为两个加数；
2.第二层输入一组为第一层的输出，
另一组为修正和未修正之间的差值；
3.用C作为控制函数，写出其函数表达式：
当C为0时差值为0000
当C为1时差值为0110；
如果和小于等于9，不变
如果和大于等于10，和加6，进位1

## Slide 13: 6.1 二进制并行加法器
0 | 4 | 12 | 8
 | 5 | 13 | 9
3 |  | 15 | 
 | 6 | 14 | 10
16 | 20 | 28 | 24
17 | 21 | 29 | 25
 | 23 | 31 | 27
18 | 22 | 30 | 26
ABC
DE
的相邻最小项是：
1
2
7
11
19
回顾一下五变量的
卡诺图化简

## Slide 14: 6.1 二进制并行加法器
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
1 | d | d | d
1 | d | d | d
1 | d | d | d
1 | d | d | d
000
001
011
010
100
101
111
110
00
01
11
10

## Slide 15: 6.1 二进制并行加法器
74283
74283
＆
＆
＆
＆
C
1
进位输出
进位输入
和数(8421BCD码)
被加数
加数
如果和小于等于9，
直接输出
如果和大于等于10，
加6后输出

## Slide 16: 6.2 数值比较器
两个数的比较是一种逻辑运算，它确定其中一个数是大于、小于还是等于另一个数。
用来比较A和B两个整数而确定其相对大小的逻辑电路称为数值比较器。
常用的中规模集成电路数值比较器有四位数值比较器和八位数值比较器等。

## Slide 17: 6.2 数值比较器
7485
比较器输入 |  |  |  | 级联输入 |  |  | 输出 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
级联输入端主要用来扩展参加比较的数据位数。
一般是来自低位的比较结果

## Slide 18: 6.2 数值比较器
例6.4: 用两个7485，设计一个8位数值比较器
7485
7485
0
0
1

## Slide 19: 6.2 数值比较器
例：用数值比较器和门电路设计比较两个五位二进制数大小的电路。
7485
将5位二进制数分成两组

## Slide 20: 6.2 数值比较器
7485
=1
&
&
1
1
理论分析电路图：

## Slide 21: 6.3 译码器
译码器是一种多输出组合逻辑部件，它能将n个输入变量变换成 个输出函数，并且每个输出函数对应于n个输入变量的一个最小项(最小项取反)。
74138
0
0
1
S1,S2,S3是使能端，作用是禁止或选通译码器。
S1=1,且 时，使能，
S1=0,或 时，禁止译码器输出

## Slide 22: 6.3 译码器
使能 |  | 输入 |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
注意：输出结果为最小项取反。

## Slide 23: VHDL for 3-to-8 decoder
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity V74x138 is
port (
G1: in STD_LOGIC;
G2A_L: in STD_LOGIC;
G2B_L: in STD_LOGIC;
A: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
Y_L: out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 7)
);
end V74x138;

## Slide 24: VHDL for 3-to-8 decoder
architecture V74x138_a of V74x138 is
signal Y_L_i: STD_LOGIC_VECTOR (0 to 7);
begin
with A select Y_L_i <=
"01111111" when "000",
"10111111" when "001",
"11011111" when "010",
"11101111" when "011",
"11110111" when "100",
"11111011" when "101",
"11111101" when "110",
"11111110" when "111",
"11111111" when others;
Y_L <= Y_L_i when (G1 and not G2A_L and not G2B_L)='1' else "11111111";
end V74x138_a;
以上的实现方法掩盖了低电平有效的事实

## Slide 25
思考：
译码器的作用？
实现逻辑函数
＆
1
74138
方法：由函数表达式，得到最小项表达式，
把最小项对应的74138输出接与非门即可。

## Slide 26: 6.3 译码器
例6.5: 用74138 设计全减器
输入 |  |  | 输出 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
差数 和借位 的逻辑函数表达式：
对逻辑函数表达式作适当变换后：

## Slide 27: 6.3 译码器
＆
＆
1
74138

## Slide 28
使用最高位来区分高8和低8位，A=0，小于8，左边有效
例6 用74138和门电路实现逻辑函数
74138I
74138II
＆
B
C
D
1
A
F
低8位
高8位

## Slide 29
例：某汽车驾驶员培训班结业考试，有三名评判员，其中A为主评判员，B、C为副评判员，
评判时，按照少数服从多数原则，但若主评判员认为合格也可以通过。
试用74LS138和与非门实现此功能的逻辑电路。

## Slide 30
解：根据设计要求，设输入变量为A（主评判员）、B、C（副评判员）=1时，认为合格；A、B、C=0时认为不合格；输出变量为L=1通过，L=0不通过。

## Slide 32: 6.4 多路选择器
选择控制输入 |  | 数据输入 |  |  |  | 输出
 |  |  |  |  |  | W
0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  |  | 
½ 74153

## Slide 33: 6.4 多路选择器
其内部近似原理图如左：
由A1A0控制开关闭合的位置。
如A1A0=01时，K1闭合，W=D1
思考： 74153的主要功能？
实现逻辑函数

## Slide 34: 6.4 多路选择器
A B |  | F | W
0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
例6.8： 用74153实现逻辑函数
½ 74153
A
B
1
F

## Slide 35: 6.4 多路选择器
例6.7：用74153实现逻辑函数
½ 74153
A
B
C
1
C
F

## Slide 36
思考：
1
2
3

## Slide 37
C
B
A
X
Y
Z
1
0
0
CBA=XYZ F=0
CBA XYZ F=1
译码器
多路选择器
F
例：使用八选一多路选择器和3-8译码器设计一个三位二进制等值比较器

## Slide 38: 6.5 计数器
计数器是一种对输入脉冲信号进行计数的时序逻辑部件。
计数器可分为同步计数器和异步计数器；二进制计数器、十进制计数器；加法计数器，减法计数器和加减可逆计数器等。
典型的中规模集成电路计数器（如74193）是四位二进制同步可逆计数器。

## Slide 39: 6.5 计数器
输入 |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | d | c | b | a |  |  | d | c | b | a
0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 累加计数 |  |  | 
0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 累减计数 |  |  | 
74193
引线名称 |  | 功能
 |  | 清除
 |  | 预置控制
 |  | 预置初始值
 |  | 累加计数脉冲( )
 |  | 累减计数脉冲( )
 |  | 计数值
 |  | 进位输出( )
 |  | 借位输出( )
输入端
输出端

## Slide 40: 6.5 计数器
例6.9: 设计模十计数器
74193
＆
1
CP
1
0000
1001
0001
0010
0011
0100
1000
0111
0110
0101
0000的初态如何设置？
DCBA=0000
设置后再将

## Slide 41: 6.5 计数器
例6.10 设计模12减法计数器
74193
≥1
CP
1
0
＆
1
1
1
1
1111
0100
1110
1101
1100
1011
0101
0110
0111
1000
1010
1001
0011

## Slide 42: 6.6 寄存器
寄存器是数字系统中用于存放数据或运算结果的逻辑部件，它具有接收数据、存放数据或传送数据的功能。
在实际应用中，除要求寄存器具备上述基本功能外，还应具有左、右移位，串、并行输入，串、并行输出以及预置、清零等多种功能。
四位双向移位寄存器是常用的中规模寄存器。

## Slide 43: 6.6 寄存器
引线名称 |  | 功能
 |  | 清除
 |  | 并行数据输入
 |  | 右移串行数据输入
 |  | 左移串行数据输入
 |  | 工作方式选择控制
 |  | 工作脉冲
输出端 |  | 寄存器的状态
输入端
74194
=00 保持
11 Q=D
01 右移
10 左移

## Slide 44: 6.6 寄存器
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  | 
0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保持 |  |  | 
1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 保持 |  |  | 

## Slide 45: 6.6 寄存器
例6.11: 使用74194 设计模4计数器
74194
控制端
计数脉冲
1100
0110
0011
1001

## Slide 46: 6.7 只读存储器
只读存储器（ROM）是数字系统的重要组成部分，只能重新读出，不能再写入新数据的存储器，通常用来存储不需要改变的程序和数据。信息断电后仍保持不变。
从存储器结构的角度来看，ROM可以看成是由地址译码器和只读不写存储体所组成。

## Slide 47: 6.7 只读存储器
地址
译码器
“与”阵列
存储器
“或”阵列
地址译码器
字线
A是地址，W 是字选择线，F是输出变量

## Slide 48: 6.7 只读存储器
1
1
≥1
≥1
≥1
≥1
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
＆
＆
＆
＆
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
4×4ROM逻辑原理图
4×4ROM阵列原理图

## Slide 49: 6.7 只读存储器
例6.12: 用ROM设计4位8421码转格雷码的电路
8421码 |  |  |  | Gray码 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 50: 6.7 只读存储器
例6.13 设计一个∏发生器，输入是4位8421码，输出为∏，取小数点后15位，
∏=3.141592653589793
计数器
∏
发生器
A
B
C
D
W
X
Y
Z
输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  | ∏
A | B | C | D | W | X | Y | Z | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Slide 51: 6.7 只读存储器

## Slide 52: 6.8 可编程逻辑阵列
“与”阵列和“或”阵列均可以编程的逻辑器件－－PLA
PLA的逻辑结构与ROM类似，所不同的是n个变量的“与”阵列不再产生 个最小项，而是有n个“与”门提供n个“与”项，每个“与”项与哪些变量有关由编程决定。“或”阵列通过编程可选择需要的“与”项相“或”，形成“与-或”项。由PLA实现的“与-或”函数是最简“与-或”表达式。

## Slide 53: 6.8 可编程逻辑阵列
1
1
≥1
≥1
≥1
＆
＆
＆
＆
1
＆
＆
3-6-3 PLA逻辑原理图

## Slide 54: 6.8 可编程逻辑阵列
“与”阵列
“或”阵列
3-6-3 PLA阵列原理图

## Slide 55: 6.8 可编程逻辑阵列
例6.14： 实现以下逻辑函数
上述表达式中不同的“与”项共有3个：
化简

## Slide 56
1、根据输入变量，判断地址位数；
2、根据输出函数个数，判断输出变量个数；
3、化简函数，找出独立的与项，对应为与阵列的个数；
4、对每个输出函数的与或表达式，在或阵列上画“*”。
6.8 可编程逻辑阵列

## Slide 57: 6.8 可编程逻辑阵列
例6.15： 用PLA设计一个8421BCD码计数器，并用7段显示器显示
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
上述表达式中不同的“与”项共有4个：
触发器的激励函数表达式：

## Slide 58: 6.8 可编程逻辑阵列
数字 | 输入代码 |  |  |  |  |  | 
 | a | b | c | d | e | f | g
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
a
c
b
e
d
f
g
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 59: 6.8 可编程逻辑阵列
8421BCD码 |  |  |  | 七段显示码 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 60: 6.8 可编程逻辑阵列
1 | 0 | d | 1
0 | 1 | d | 1
1 | 1 | d | d
1 | 0 | d | d
1 | 1 | d | 1
1 | 0 | d | 1
1 | 1 | d | d
1 | 0 | d | d

## Slide 61: 6.8 可编程逻辑阵列
1 | 1 | d | 1
1 | 1 | d | 1
1 | 1 | d | d
0 | 1 | d | d
1 | 0 | d | 1
0 | 1 | d | 0
1 | 0 | d | d
1 | 1 | d | d

## Slide 62: 6.8 可编程逻辑阵列
1 | 0 | d | 1
0 | 0 | d | 0
0 | 0 | d | d
1 | 1 | d | d
1 | 1 | d | 1
0 | 1 | d | 1
0 | 0 | d | d
0 | 1 | d | d

## Slide 63: 6.8 可编程逻辑阵列
0 | 1 | d | 1
0 | 1 | d | 1
1 | 0 | d | d
1 | 1 | d | d
上述表达式产生出8个不同的“与”项：

## Slide 64
a
c
b
e
d
f
g
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 65
一、PAL的基本电路结构
这部分是可编程与阵列。
这部分是固定连接的或阵列。
编程之前的与阵列所有交叉点的熔丝均是接通的。
编程时，把无用单元的熔丝熔断，剩下的熔丝即可把输入变量进行逻辑运算。
I1
































I2
Y1
Y2
I1I1 I2I2
6.8 可编程阵列逻辑

## Slide 66: 6.8 可编程阵列逻辑
一、PAL的基本电路结构
例如把其中的几个熔丝熔断。
I1
































I2
Y1
Y2
编程时，把无用单元的熔丝熔断，剩下的熔丝即可把输入变量进行逻辑运算。
I1I1 I2I2

## Slide 67: 例子
可编程阵列逻辑 PAL
一、PAL的基本电路结构
I1
























I2
Y1
Y2
0
0
0
I1I2
I1I2
0
0
I1I2
I1I2
I1I2
I1I2+
编程时，把无用单元的熔丝熔断，剩下的熔丝即可把输入变量进行逻辑运算。
I1I1 I2I2

## Slide 68
一、PAL的基本电路结构












0
0
0
0
0
简化画法
I1
I2
Y1
Y2
I1I2
I1I2
I1I2
I1I2
I1I2+
编程时，把无用单元的熔丝熔断，剩下的熔丝即可把输入变量进行逻辑运算。
I1I1 I2I2

## Slide 69: 二、PAL的几种输出电路结构和反馈形式 1.专用输出结构
继续
本页完
Y1
二、PAL的几种输出电路结构和反馈形式
1、专用输出结构
Y1 +Y2
Y1 +Y2
具有互补输出的专用输出结构。专用输出结构的共同特点是所有设置的输出端只能用作输出使用。
Y2

## Slide 70: 2.可编程输入/输出结构 当I1=I2=1时G1导通
I1
I2
I/O1
C1
C2
G2
G1
I/O2
G3






0
1
2
3
4
5
6
7




二、PAL的几种输出电路结构和反馈形式
1、专用输出结构
若编程如图所示的，当I1= I2=1时。
2、可编程输入/输出结构
可编程控制三态缓冲器。
可编程控制三态缓冲器由此“与门”编程控制。
1
1
1
1
1
数据输出的同时还反馈至与逻辑阵列2、3线段上。

## Slide 71: G2高阻数据输入
I1
I2
I/O1
C1
C2
G2
G1
I/O2
G3






0
1
2
3
4
5
6
7




二、PAL的几种输出电路结构和反馈形式
1、专用输出结构
2、可编程输入/输出结构
1
1
1
1
1
0




数据通过此路输入到“与”逻辑阵列6、7线段上。
若编程如图所示的，当I1= I2=1时。
可编程控制三态缓冲器。
由分析知：本输出结构的特点为既可作为输出使用，亦可作为输入使用，还能起反馈作用，使用起来比较灵活。
此控制端恒输出0
可编程控制三态缓冲器由此“与门”编程控制。

## Slide 72
二、PAL的几种输出电路结构和反馈形式
1、专用输出结构
2、可编程输入/输出结构
在与—或输出端先接入由 D 触发器组成的寄存器后再与三态缓冲器连接。
3、寄存器输出结构
此输出结构可以实现时序逻辑电路。
I1
Q
OE
CLK
D
Q
Q
I1
I1
Q
Q
触发器的状态又经互补输出缓冲器反馈回与逻辑阵列输入端，这为建立驱动方程提供了条件。

## Slide 73: 4.异或输出结构
二、PAL的几种输出电路结构和反馈形式
1、专用输出结构
2、可编程输入/输出结构
3、寄存器输出结构
4、异或输出结构
I1
Q
OE
CLK
D
Q
Q
I1
I1
Q
Q

## Slide 74: 例：异或输出结构取反和保持过程
二、PAL的几种输出电路结构和反馈形式
例：对电路进行如图所示编程。
1、专用输出结构
2、可编程输入/输出结构
在与—或输出端和 D 触发器之间加入一个异或门。
3、寄存器输出结构
I1
Q
OE
CLK
D
Q
Q
I1
I1
Q
Q
此输出结构利用异或门可对输出函数求反，同时可以实现对寄存器状态进行保持的操作（即维持）。
4、异或输出结构




工作过程分析：
I1
Q
Qn+1=D=I1Qn = I1Qn +I1Qn
当I1=0时
Qn+1=Qn
输出取反
当I1=1时
Qn+1=Qn
输出保持

## Slide 75: 6.10 通用阵列逻辑
PAL采用的是双极型熔丝工艺，一旦编程以后不能修改，因而不适应研制工作中经常修改电路的需要。
GAL采用电可擦除的CMOS制作，可以用电压信号擦除并可重新编程。
同时GAL器件的输出端设置了可编程的输出逻辑宏单元OLMC（系Output Logic Macro Cell 的缩写）。通过编程可将OLMC设置成不同的工作状态，这样就可以用同一种型号的GAL器件实现PAL器件所有各种输出电路工作模式，从而增强了器件的通用性。

## Slide 76: GAL基本结构部分图示
CKL
0
2
7
0
3
4
7
1
19
8
2
15
18
OLMC
19
OLMC
18
8
31
63
GAL16V8的逻辑结构图部分
GAL 16 V8 的与编程阵列与PAL基本是一样的，编程的原理也一样，不必赘述了，或阵列在OLMC内，所以重要是了解OLMC是如何实现编程输出以及内部还有什么功能。