## Slide 1: 实验20 组合逻辑电路设计
一、实验目的
1.学习组合逻辑电路的分析和设计方法；
2.通过对一些简单电路的设计，掌握组合逻辑电路测试与验证方法。

## Slide 2
二、实验原理
组合逻辑电路（combination logic circuit）是最常见的逻辑电路之一，是一类没有记忆功能的电路。其特点是任意时刻的输出信号仅取决于该时刻的输入信号，而与信号作用前电路的状态无关。电路中不含记忆元件也没有输出到输入的反馈回路。在组合逻辑电路的设计应用中，要注意竞争与冒险现象的存在。

## Slide 3
二、实验原理
组合逻辑电路的设计任务是根据实际的逻辑问题，定义逻辑状态的含义，再根据所给定事件的因果关系列出真值表。然后由真值表写出逻辑表达式（或卡诺图），再用卡诺图或代数法化简以得到最简逻辑表达式，最后用给定的逻辑门电路实现该表达式，画出逻辑电路图。所谓“最简”是指电路所用元器件的数量最少，元器件的种类最少，元器件之间的连线最少。
组合逻辑电路设计流程

## Slide 4
三、实验内容
1. 裁判表决系统
A：主裁判
B,C：副裁判
F：指示灯
0：不合格，指示灯灭
1：合格，指示灯亮
真值表
A
B
C
F
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

## Slide 5
=AC+AB
=AC AB
.
逻辑电路图
&
&
&
A
B
C
F
用与非门（1片74LS00)电路来实现
输入A、B、C， 输出F
逻辑表达式
F=ABC+ABC+ABC

## Slide 6
——完成表4-20-1内容
2. 数值比较器：比较两位2进制数码的大小
L1(A<B): AB=1;
L2(A=B):AB+AB=1
L3(A>B): AB=1
用与非门（2片74LS00)电路来实现
输入A、B
输出L1、L2、L3

## Slide 7
B
A
L3
L1
&
&
&
&
L2
&
&
&
&
参考电路

## Slide 8
设计一个平方运算电路，即电路的输出是输入的平方，接线验证，并将结果填入表4-20-2中。
表4-20-2 平方电路输入（A1，A0）与输出（Q3-Q0）的关系表
A1 | A0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3.平方运算电路

## Slide 9
四、实验用集成块、仪器设备及电路连接
74LS00(2输入4门）

## Slide 10
2、实验箱
输出变量
输入变量
工作电源
集成电路

## Slide 11
3、注意事项
1）裁判表决电路中的输入A、B、C通过数据开关（1、0）来实现。
2）实验电路中每片集成块都必须接＋5V电源及接地，注意不要将二者接反。
3）逻辑门电路的输出端不能直接连接在一起（OC门、三态门除外）。

## Slide 12
74LS00
A B C
4、示例：裁判表决电路接线

## Slide 13
获取“与非”门
每片74LS00有4个独立与非门，可以任取3个搭建电路。

## Slide 14
搭建逻辑电平开关
开关闭合时，Uo输出5V，即逻辑“1”，断开时，输出逻辑“0”

## Slide 15
裁判表决电路仿真电路
其它电路请依例自己设计电路并仿真验证