## Slide 1: 实验23 计数、译码、显示电路
  一、实验目的
1．了解集成电路计数器的逻辑功能及使用方法。
2．了解七段显示译码器和七段显示器（数码管）的使用和检测方法。
3．掌握用集成计数器组成N进制计数器的方法。

## Slide 2
74LS160功能表
二、计数器
74LS160是一种可预置数十进制计数器，预置数端D0-D3用于在计数之前预置某一数码作为基数，在此基数上再累加所输入的脉冲数目。
74LS160引脚排列

## Slide 3
74LS47管脚排列
三、译码器、数码显示器
UCC f g a b c d e
B C LT BI/RBO RBI D A GND
译码器用于把4位BCD码翻译成1位十进制数；一般与显示器配合使用。较常用的显示器是LED数码管，有共阴和共阳两种结构。74LS47译码器与共阳极数码管配套使用。
Q1 Q2 Q3 Q0

## Slide 4
四、实验内容
1.74LS160计数器的功能测试（表4-23-1）；
“X”表示可以是“0”或“1”。

## Slide 5
2.8421码二/十进制计数译码显示
输入 CP | 74LS47辅助输入端状态 |  |  | 74LS160BCD码输出端状态 |  |  |  | 字型 显示
 |  |  |  | Q3(L4) | Q2(L3) | Q1(L2) | Q0(L1) | 
0 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
2 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
3 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
4 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
5 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
6 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
7 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
8 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
9 | 1 | × | 1 |  |  |  |  | 
试灯 | 0 | × | 1 | × | × | × | × | ×
灭零 | 1 | 0 | 悬空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
熄灭 | × | × | 0 | × | × | × | × | ×
LT
RBI
RI/RBO

## Slide 6
3.*74LS47译码器辅助输入端功能测试

## Slide 7
CLR D0 D1 D2 D3 GND
UCC Q0 Q1 Q2 Q3 LD
P
T
CP
CLK
1
7
10
2
16
9
74LS160
+5V
14
13
12
11
3
4
5
6
8
“1”
“0”
“0”
“0”
在十进制基础上，利用“与非”门把输出BCD码反馈到清零端CLR或置数端LD，分别设计一个五进制计数器，显示0，1，2，3，4五位数码。——图示为置数法显示1,2,3,4,5五进制数码。
4.设计由74LS160计数器构成N进制（ N <10）计数器并译码显示。

## Slide 8
实验箱
电平指示
电平开关
手动脉冲
共阳极数码管
工作电源

## Slide 9
获取计数器74LS160
74LS160有16引脚，在仿真电路中第8脚（接地）和第16脚（接电源）没有引出，默认接地和电源。

## Slide 10
搭建单次脉冲按钮
常开按钮：点击按钮时，Uo从“0”跳变为“1”输出脉冲上升沿，然后又回到“0”。输出下降沿。

## Slide 11
五进制计数译码显示仿真电路