## Slide 1: 实验13 晶体管共发射极放大电路
junxiao@scut.edu.cn

## Slide 2: 一、实验目的
掌握放大电路静态工作点的调整和测试方法。
了解静态工作点对电压放大倍数的影响。
学习测量放大电路的交流电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测试方法。
熟悉常用电子仪器、仪表的使用。

## Slide 3: 二、实验电路图
分压偏置电路
工作电源，为电路提供能量和直流偏置电压
Rp
UB
IB
IC
UC
调节Q点

## Slide 4
iC
uCE
uo
可输出的最大不失真信号
合适的静态工作点
ic
Q

## Slide 5
iC
uCE
uo
Q点过高，信号进入饱和区
称为饱和失真
信号波形
Q

## Slide 6
iC
uCE
uo
Q点过低，信号进入截止区
称为截止失真
信号波形
Q

## Slide 7
iC
uCE
uo
Q点正常，输入信号太大
称为非线性失真
信号波形
Q

## Slide 8: 三、实验内容
1.静态工作点的调试与测量
输入端不输入交流信号，即ui = 0，接通直流稳压电源UCC=12V, 调节上偏置电阻RB2(通过调节RP) 使UC=7V，以保证Q点在负载线的中间位置，测量相应的UB、UE并记入表3-13-1。
注意：UB，UE，UC分别是指对应的管脚对地直流电压。
表3-13-1 静态工作点测量

## Slide 9
2.输入电阻ri 、输出电阻ro的测定

## Slide 10
2.输入电阻ri 、输出电阻ro的测定
在图3-13-1输入端接入频率为1kHz的正弦交流信号uS，在输出电压uo不失真的情况下，用交流毫伏表测出uS和ui的有效值，算出输入电阻ri并计入表3-13-2中。 注意：一般取Us＝5mV，并用交流毫伏表读出。
保持uS不变，在输出电压uo不失真的情况下，断开RL，测量放大器空载时的输出电压UOC；接入负载电阻RL＝5.1kΩ，测量放大器带负载时的输出电压UOL，算输出电阻ro并记入表3-13-2中。
表3-13-2 输入 / 输出电阻
 | 测 量 值 |  | 计 算 值
RS | uS | ui | ri=RS ui /( uS - ui)
1kΩ |  |  | 
RL | uOC | uOL | ro=RL(uOC-uOL)/uOL
5.1kΩ |  |  | 

## Slide 11
3.测量输出电压，并计算电压放大倍数
在放大电路输入端接入频率为1kHz正弦交流信号uS，调节函数信号发生器使输入电压有效值US= 5mV，同时用示波器观察输出电压uo的波形，在输出波形不失真情况下，按表3-11-3给定条件测量ui和uO， 计算Au=uo /ui并记入表3-13-3中。
测试条件 | ui/mV | uo/V | Au
RL=5.1 kΩ |  |  | 
RL=10 kΩ |  |  | 
RL=∞ |  |  | 
表3-13-3

## Slide 12: 4. 静态工作点Q变化对输出波形的的影响
在Us=20mV时，用示波器观察输出波形，并记入表11-5中。

## Slide 13
四、元器件辩识
(1)三极管辨认
E
B
C
E
B
C
E
B
C
E
B
C
C
B
E

## Slide 14
色环电阻用不同颜色的色环标称阻值及误差，对于五环电阻，前三 环表示有效数，第四表示倍乘数，第五环表示误差；对于四环电阻，前两环表示有效数，第三表示倍乘数，第四环表示误差。离前面色环较远的是误差位。各种颜色含义如下：
颜色
棕
红
橙
黄
绿
蓝
紫
灰
白
黑
金
银
有效数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
乘数
101
102
103
104
105
106
107
108
109
100
10-1
10-2
误差%
±1
±2
±.5
±.25
±.1
±5
±10
如：
阻值：300×100=300Ω 误差：±1% 阻值：100×101=1 kΩ 误差：±1%
2 kΩ 3 kΩ 3.9 kΩ 5.1kΩ 9.1 kΩ 20 kΩ 51 kΩ
(2)色环电阻阻值及误差表示

## Slide 15: 五、实验仪器与放大电路的连接方式
输入
输出
输出
放大电路
直流稳压电源
+
交流毫伏表
示波器
输入
输出
输出
+
信号发生器

## Slide 16
（1）工作电源（直流电源）
参数显示
参数设置
输出端口
电源开关

## Slide 17: （1）工作电源（直流电源）
参数显示
参数设置
输出端口
电源开关

## Slide 18
（2）函数信号发生器
显示屏
参数设置
功能选择
旋钮和光标
信号输出
电源开关
数字键盘

## Slide 19
（3）万用表的使用
▲电压档、电流档、欧姆档的使用方法
▲操作的原则：先选档，再选量程。
静态工作点测量选直流电压档
▲表笔的使用原则：
测量电压（交、直流）时，黑笔总是接负极、地或低电位端
电源开关
功能键
测试表笔

## Slide 20
电源开关
量程选择
通道选择
测量选择
（4）交流毫伏表

## Slide 21
测量
垂直控制
触发控制
输入端口
探头
水平控制
（5）示波器

## Slide 22
（5）示波器

## Slide 23: 参考接线图