## Slide 1: 15-16 实验 运算放大电路
一、实验目的
1. 熟悉集成运算放大器电路的分析方法。
2. 应用集成运算放大器设计基本运算电路。
3. 熟悉电压比较器的功能、电路结构及其特点。
4. 学会电压比较器的测试方法。

## Slide 2: 二、实验原理
运算放器（Operational Amplifier，OA）是一种具有高电压增益的多级直接耦合放大器件。
本次实验采用通用型运算放大器uA741。
运放在线性运用时，均构成深度负反馈，其输入、输出关系取决于运放的外部电路，外接不同的反馈网络，可以构成功能不同的运算电路。主要包括比例、加法、差分、积分电路等。

## Slide 3: 三、实验内容
1.反相比例运算电路
2.同相比例运算电路
2.反相加法运算电路
3.差分运算电路(减法器)

## Slide 4: 1.反相比例运算电路
其输入输出关系为:
反相比例运算电路设计要求
反馈电阻Rf为100千欧
注意：
（1）所有测量项目的运算放大器均不用调零
（2）所有测量项目的运算放大器均要接±15V电源
——画出相应电路图，标注元件参数
——输入ui测量uo 完成－测量内容 表-1
R′
10kΩ

## Slide 5
ui （V） | 0.5 | -1 | 1
uo(测量值)(V) |  |  | 
uo(理论值)(V) |  |  | 
反相比例运算电路测量内容
表3-15-1

## Slide 6: 2.同相比例运算电路
其输入输出关系为:
反相比例运算电路设计要求
反馈电阻Rf为100千欧
注意
（1）所有测量项目的运算放大器均不用调零
（2）所有测量项目的运算放大器均要接正负15V电源
——画出相应电路图，标注元件参数
——输入ui测量uo 完成－测量内容 表-2

## Slide 7
同相比例运算电路测量内容
表3-15-2
ui （V） | 0.5 | -1 | 1
uo(测量值)(V) |  |  | 
uo(理论值)(V) |  |  | 

## Slide 8: 3.反相加法运算电路
反相加法运算电路设计要求
反馈电阻Rf为100千欧
其输入输出关系为:
20kΩ
50kΩ
——画出相应电路图，标注元件参数
——输入ui测量uo 完成－测量内容 表-3
100kΩ

## Slide 9
反相加法运算电路测量内容：
ui1(V) | 0.5 | 1 | -1
ui2(V) | 0.5 | 1 | 0.5
u0(V)测量值 |  |  | 
u0(V)理论值 |  |  | 
表3-15-3

## Slide 10: 4.差分运算电路(减法器)
其输入输出关系为:
差分运算电路设计要求
反馈电阻Rf为100千欧
10kΩ
10kΩ
100kΩ
——画出相应电路图，标注元件参数
——输入ui测量uo 完成－测量内容 表-4
100kΩ

## Slide 11
ui1(V) | 0.5 | 1 | -1
ui2(V) | -0.5 | 1.5 | 1.5
u0(V)测量值 |  |  | 
u0(V)理论值 |  |  | 
差分运算电路测量内容：
表-4

## Slide 12
5.过零电压比较器
uo
ui
uz+uD
-(uz+uD)
uo
ui
uz+uD
-(uz+uD)
理想传输曲线
实际传输曲线

## Slide 13
t
ui
t
uo
+UZ+D
–UZ+D
5.过零电压比较器输入输出波形

## Slide 14
5.过零电压比较器输入输出波形

## Slide 15
5.过零电压比较器传输曲线

## Slide 16
∞
+
+
_
2
3
6
（
a
）
电
路图
+
u
i
R
1
10k
Ω
u
o
0
U
+
D
Z
+
u
o
u
i
（
b
）
传输特性
R
2
5.1k
Ω
U_
R
f
100k
Ω
R
2
10k
Ω
－
V
A
V
A
A
∞
+
+
_
2
3
6
（
a
）
电
路图
+
u
i
R
1
10k
Ω
u
o
0
U
+
D
Z
+
u
o
u
i
（
b
）
传输特性
R
2
5.1k
Ω
U_
R
f
100k
Ω
R
2
10k
Ω
－
V
A
V
A
∞
+
+
_
2
3
6
（
a
）
电
路图
+
u
i
R
1
10k
Ω
u
o
0
U
+
D
Z
+
u
o
u
i
（
b
）
传输特性
R
2
5.1k
Ω
U_
R
f
100k
Ω
R
2
10k
Ω
－
V
A
V
A
A
6.迟滞电压比较器

## Slide 17
t
ui
t
uo
+UZ+D
–UZ+D
+UA
–UA

## Slide 18
741的内部管脚图
管脚排列
1 悬空
2 反相输入端
3 同相输入端
4 -15V
5 悬空
6 输出
7 +15V 不要接反！
8 悬空

## Slide 19
元器件及仪器使用注意事项
2.输入信号的获得：
交流信号从函数信号发生器获得，注意函数信号发生器输出正弦波单位选择有效值（VRMS)。
直流信号分别从实验箱左下部的两个可调的直流信号源获得。注意调节至两个信号均为要求的值，再测输出信号。
1.稳压管带色环的一端为阴极；
阳极
阴极

## Slide 20
±5V可调的直流信号源
直流信号源

## Slide 21
函数信号发生器
显示屏
参数设置
功能选择
旋钮和光标
信号输出
电源开关
数字键盘

## Slide 22
4、示波器的使用：
1）用双踪同时观察输入、输出波形。
2）输入、输出端可先插连线，再用示波器的夹子夹
连线观察。

## Slide 24: 直流电源串联方法
设置主路电压
设置串联
GND
+UCC
-UCC

## Slide 25: 直流电源串联方法
设置主路电压
设置串联
GND
+UCC
-UCC

## Slide 26
6.其他应该注意的事项：
2）函数信号发生器、示波器应与实验电路共地；
3）每次换接电路前都必须关掉电源！
1）实验电路应供给集成块15V直流电源；注意正、负电源的极性，切务将输出端短路。

## Slide 27
万用表的使用
▲表笔的使用原则：
测量电压（交、直流）时，黑笔总是接负极、地或低电位端
电源开关
功能键
表笔

## Slide 28
±5V可调的直流信号源
工作电源与信号源连接

## Slide 29
±5V可调的直流信号源
工作电源与信号源连接

## Slide 30
实验报告

## Slide 31
实验报告

## Slide 32
实验报告