## Slide 1
第1章 电路的基本概念与基本定律
1.1 电路的作用与组成部分
1.2 电路模型
1.3 电压和电流的参考方向
1.4 欧姆定律
1.5 电源有载工作、开路与短路
1.6 基尔霍夫定律
1.7 电路中电位的概念及计算

## Slide 2
3. 电源与负载的判别
U、I 参考方向不同，P = UI  0，电源；
P = UI  0，负载。
U、I 参考方向相同，P = UI  0，负载；
P = UI  0，电源。
(1) 根据 U、I 的实际方向判别
(2) 根据 U、I 的参考方向判别
电源：
U、I 实际方向相反，即电流从“+”端流出，
（发出功率）
负载：
U、I 实际方向相同，即电流从“-”端流出。
（吸收功率）

## Slide 3
例
E、IS哪个是电源？哪个是负载？
E： IS 、U 方向相反，（E、IS 方向相同）。
IS : IS 、U 方向相同，是负载。
+
-
E=3V
IS=2A
U
是电源。

## Slide 4
1.6.1 基尔霍夫电流定律(KCL定律)
1．定律
即: Ｉ入= Ｉ出
在任一瞬间，流向任一结点的电流等于流出该结点的电流。
实质: 电流连续性的体现。
或: Ｉ= 0
对结点 a：
I1+I2 = I3
或 I1+I2–I3= 0
基尔霍夫电流定律（KCL）反映了电路中任一结点处各支路电流间相互制约的关系。
b
a
+
-
E2
R2
+
-
R3
R1
E1
I1
I2
I3

## Slide 5
电流定律可以推广应用于包围部分电路的任一假设的闭合面。
2．推广
I =?
例:
I = 0
IA + IB + IC = 0
2
+
_
+
_
I
5
1
1
5
6V
12V
IA
IB
ICA
IBC
IAB
A
C
B
IC
广义结点

## Slide 6
在任一瞬间，沿任一回路循行方向，回路中各段电压的代数和恒等于零。
1.6.2 基尔霍夫电压定律（KVL定律)
1．定律
即：  U = 0
在任一瞬间，从回路中任一点出发，沿回路循行一周，则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。
对回路1：
对回路2：
E1 = I1 R1 +I3 R3
I2 R2+I3 R3=E2
或 I1 R1 +I3 R3 –E1 = 0
或 I2 R2+I3 R3 –E2 = 0
1
2
基尔霍夫电压定律（KVL） 反映了电路中任一回路中各段电压间相互制约的关系。
I1
I2
I3
b
a
+
-
E2
R2
+
-
R3
R1
E1

## Slide 7
结论：
(1)电位值是相对的，参考点选取的不同，电路中 各点的电位也将随之改变；
(2) 电路中两点间的电压值是固定的，不会因参考 点的不同而变， 即与零电位参考点的选取无关。
借助电位的概念可以简化电路作图
b
c
a
20
4A
6
10A
E2
90V


E1
140V
5
6A


d
+90V
20
5
+140V
6
c
d

## Slide 8
2k
A
+
I1
2k
I2
–
6V
(b)
例1: 图示电路，计算开关S 断开和闭合时A点
的电位VA
解: (1)当开关S断开时
(2) 当开关闭合时,电路
如图（b）
电流 I2 = 0，
电位 VA = 0V 。
电流 I1 = I2 = 0，
电位 VA = 6V 。
2k
+6V
A
2k
S
I2
I1
(a)
电流在闭合
路径中流通

## Slide 9: 目录
第2章 电路的分析方法
2.1 电阻串并联连接的等效变换
2.2 电阻星型联结与三角型联结的等效变换
2.3 电源的两种模型及其等效变换
2.4 支路电流法
2.5 结点电压法
2.6 叠加原理
2.7 戴维宁定理与诺顿定理
2.8 受控源电路的分析

## Slide 10: 第2章 电路的分析方法
本章要求：
1. 掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等
电路的基本分析方法;
2. 了解实际电源的两种模型及其等效变换;

## Slide 11: 例1:
求下列各电路的等效电源
解:
+
–
a
b
U
2
5V
(a)
+

+
–
a
b
U
5V
(c)
+

(c)
a
+
-
2V
5V
U
+
-
b
2
+

(b)
a
U
5A
2
3
b
+

(a)
a
+
–
5V
3
2
U
+

a
5A
b
U
3
(b)
+


## Slide 12: 例2:
试用电压源与电流源等效变换的方法
计算2电阻中的电流。
解:
–
8V
+
–
2
2V
+
2
I
(d)
2
由图(d)可得
6V
3
+
–
+
–
12V
2A
6
1
1
2
I
(a)
2A
3
1
2
2V
+
–
I
2A
6
1
(b)
4A
2
2
2
2V
+
–
I
(c)

## Slide 13: 例3：
试用结点电压法求各支路电流。
解: (1) 求结点电压 Uab
(2) 应用欧姆定律求各电流
电路中有一条支路是
理想电流源，故节点电压的公式要改为
b
a
I2
I3
42V
+
–
I1
12
7A
3
Is
E
6
IS与Uab的参考方向相
反取正号, 反之取负号。

## Slide 14: 例4:
计算电路中A、B 两点的电位。C点为参考点。
I3
A
I1
B
5
5
+
–
15V
10
10
15
+
-
65V
I2
I4
I5
C
I1 – I2 + I3 = 0
I5 – I3 – I4 = 0
解：(1) 应用KCL对结点A和 B列方程
(2) 应用欧姆定律求各电流
(3) 将各电流代入KCL方程，整理后得
5VA – VB = 30
– 3VA + 8VB = 130
解得: VA = 10V
VB = 20V

## Slide 15: 例5：
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10 ,
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。
(b) E单独作用
将 IS 断开
(c) IS单独作用
将 E 短接
解：由图( b)
(a)
+
–
E
R3
R2
R1
IS
I2
+
–
US
R2
+
–
R3
R1
I2'
+
–
US'
R2
R1
IS
R3
I2
+
–
US


## Slide 16
例6: 试用戴维宁定理求图示电路中的电流 I。
已知R1 = R3 = 2, R2= 5,
R4= 8, R5=14, E1= 8V，
E2= 5V, IS= 3A。
(1)求UOC
=14V
UOC=I3R3 –E2+ISR2
解：
E1
I3 =
R1 + R3
=2A
E2
E1
R3
R4
R1
+
–
R2
IS
I
R5
+
–
(2)求 R0
(3) 求 I
R0 + R4
E
= 0.5A
I=
E1
+
–
E2
+
–
IS
A
R3
R1
R2
R5
+
–
U0C
B
I3
A
R3
R1
R2
R5
R0
B
R4
R0
+
–
I
B
A
UOC=E
R0 = (R1//R3)+R5+R2=20 

## Slide 17: 第3章 电路的暂态分析
3.2 储能元件和换路定则
3.3 RC电路的响应
3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法
3.6 RL电路的响应
3.5 微分电路和积分电路
3.1 电阻元件、电感元件、电容元件

## Slide 18: 本章要求
1. 了解电阻元件、电感元件与电容元件的特征;
2. 理解电路的暂态和稳态、零输入响应、零状
态响应、全响应的概念，以及时间常数的物
理意义;
3. 掌握换路定则及初始值的求法;
4. 掌握一阶线性电路分析的三要素法。
第3章 电路的暂态分析
：

## Slide 19: 例1：
用三要素法求解
解：
电路如图，t=0时合上开关S，合S前电路已处于
稳态。试求电容电压 和电流 、 。
(1)确定初始值
由t=0-电路可求得
由换路定则
三要素法应用举例
t=0-等效电路
9mA
+
-
6k
R
S
9mA
6k
2F
3k
t=0
+
-
C
R

## Slide 20
(2) 确定稳态值
由换路后电路求稳态值
(3) 由换路后电路求
时间常数 
t∞电路
9mA
+
-
6k
R
3k
t=0-等效电路
9mA
+
-
6k
R

## Slide 21
三要素
uC 的变化曲线如图
18V
54V
uC变化曲线
t
O

## Slide 22: 例2：
由t=0-时电路
电路如图，开关S闭合前电路已处于稳态。
t=0时S闭合，试求：t ≧0时电容电压uC和电流iC、
i1和i2 。
解：
用三要素法求解
求初始值
t=0-等效电路
1
2
+
-
6V
3
+
-
+
-
S
t=0
6V
1
2
3
+
-

## Slide 23
求时间常数
由右图电路可求得
求稳态值
2
3
+
-
+
-
S
t=0
6V
1
2
3
+
-

## Slide 24
用三要素法求解
解:
已知：S 在t=0时闭合，换路前电路处于稳态。求: 电感电流
例:2
t = 0¯等效电路
2
1
3A
R1
2
由t = 0¯等效电路可求得
(1) 求uL(0+) , iL(0+)
t=0
3A
R3
IS
2
1
1H
_
+
L
S
R2
R1
2

## Slide 25
由t = 0+等效电路可求得
(2) 求稳态值
t = 0+等效电路
2
1
2A
R1
2
+
_
R3
R2
t = 等效电路
2
1
2
R1
R3
R2
由t = 等效电路可求得
t=0
3A
R3
IS
2
1
1H
_
+
L
S
R2
R1
2

## Slide 26
(3) 求时间常数
起始值
-4V
稳态值
2A
0
t
iL , uL变化曲线
t=0
3A
R3
IS
2
1
1H
_
+
L
S
R2
R1
2
2
1
R1
2
R3
R2
L

## Slide 27: 第4章 正弦交流电路
4.2 正弦量的相量表示法
4.4 电阻、电感与电容元件串联交流电路
4.1 正弦电压与电流
4.3 单一参数的交流电路
4.5 阻抗的串联与并联
4.8 功率因数的提高
4.7 交流电路的频率特性
4.6 复杂正弦交流电路的分析与计算

## Slide 28: 第4章 正弦交流电路
1. 理解正弦量的特征及其各种表示方法；
2. 理解电路基本定律的相量形式及阻抗；
熟练掌握计算正弦交流电路的相量分析法，
会画相量图；
3. 掌握有功功率和功率因数的计算,了解瞬时
功率、无功功率和视在功率的概念；
4.了解正弦交流电路的频率特性，串、并联谐
振的条件及特征；
5.了解提高功率因数的意义和方法。
本章要求

## Slide 29: 例1：
已知电源电压和电路参数，电路结构为串并联。求电流的瞬时值表达式。
一般用相量式计算:
分析题目：
已知:
求:
+
-

## Slide 30: 解：用相量式计算
+
-

## Slide 31
同理：
+
-

## Slide 32: 例2：
下图电路中已知：I1=10A、UAB =100V，
求：总电压表和总电流表 的读数。
解题方法有两种： (1) 用相量(复数)计算;
(2) 利用相量图分析求解。
分析：已知电容支路的电流、电压和部分参数,求总
电流和电压
A
B
C1
V
A

## Slide 33
求：A、V 的读数
已知：I1= 10A、
UAB =100V，
解法1: 用相量计算
所以A读数为 10安
即：
为参考相量，
设：
则：
A
B
C1
V
A

## Slide 34
V 读数为141V

求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，
A
B
C1
V
A

## Slide 35
解法2: 利用相量图分析求解
画相量图如下：
设 为参考相量,
由相量图可求得：
I =10 A
求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，
超前
10
45°
A
B
C1
V
A

## Slide 36
UL= I XL =100V
V =141V
由相量图可求得：
求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，
设 为参考相量,
100
10
45°
100
45°
A
B
C1
V
A

## Slide 37
解：
求各表读数
例3: 图示电路中已知:
试求: 各表读数及参数 R、L 和 C。
(1)复数计算
+
-
A
A1
A2
V

## Slide 38
(2) 相量图
根据相量图可得：
求参数 R、L、C
方法1：
+
-
A
A1
A2
V

## Slide 39
方法2：
45

即: XC=20

## Slide 40
例4:
解：
(1)
（2）如将 从0.95提高到1，试问还需并多
大的电容C。
（1）如将功率因数提高到 ,需要
并多大的电容C,求并C前后的线路的电流。
一感性负载,其功率P=10kW, ，
接在电压U=220V , ƒ=50Hz的电源上。
即
即

## Slide 41
求并C前后的线路电流
并C前:
可见 : cos   1时再继续提高，则所需电容值很大(不经济)，所以一般不必提高到1。
并C后:
(2)
从0.95提高到1时所需增加的电容值

## Slide 42
第14章 半导体器件
14.3 半导体二极管
14.4 稳压二极管
14.5 半导体三极管
14.2 PN结
14.1 半导体的导电特性
14.6 光电器件

## Slide 43
本章要求：
1. 理解PN结的单向导电性，三极管的电流分配和
电流放大作用；
2. 了解二极管、稳压管和三极管的基本构造、工
作原理和特性曲线，理解主要参数的意义；
3. 会分析含有二极管的电路。

## Slide 44
电路如图，求：UAB
V阳 =－6 V V阴 =－12 V
V阳>V阴 二极管导通
若忽略管压降，二极管可看作短路，UAB =－ 6V
否则， UAB低于－6V一个管压降，为－6.3Ｖ或－6.7V
例1：
取 B 点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。
在这里，二极管起钳位作用。
D
6V
12V
3k
B
A
UAB
+
–

## Slide 45
两个二极管的阴极接在一起
取 B 点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。
V1阳 =－6 V，V2阳=0 V，V1阴 = V2阴= －12 V
UD1 = 6V，UD2 =12V
∵ UD2 >UD1 ∴ D2 优先导通， D1截止。
若忽略管压降，二极管可看作短路，UAB = 0 V
例2:
D1承受反向电压为－6 V
流过 D2 的电流为
求：UAB
在这里， D2 起钳位作用， D1起隔离作用。
B
D1
6V
12V
3k
A
D2
UAB
+
–

## Slide 46
ui > 8V，二极管导通，可看作短路 uo = 8V
ui < 8V，二极管截止，可看作开路 uo = ui
已知：
二极管是理想的，试画出 uo 波形。
8V
例3：
二极管的用途：
整流、检波、
限幅、钳位、开
关、元件保护、
温度补偿等。
ui
18V
参考点
二极管阴极电位为 8 V
D
8V
R
uo
ui
+
+
–
–

## Slide 47: 稳压二极管
1. 符号
UZ
IZ
IZM
 UZ
 IZ
2. 伏安特性
稳压管正常工作时加反向电压
使用时要加限流电阻
稳压管反向击穿后，电流变化很大，但其两端电压变化很小，利用此特性，稳压管在电路中可起稳压作用。
_
+
U
I
O

## Slide 48
14.5 半导体三极管
晶体管的结构示意图和表示符号
(a)NPN型晶体管；
(a)
N
N
C
E
B
P
C
E
T
B
IB
IE
IC
(b)
B
E
C
P
P
N
E
T
C
B
IB
IE
IC
(b)PNP型晶体管
C
E
发射区
集电区
基区
集电结
发射结
N
N
P
基极
发射极
集电极
B
C
E
发射区
集电区
基区
P
发射结
P
集电结
N
集电极
发射极
基极
B

## Slide 49
晶体管三种工作状态的电压和电流
(a)放大
+
UBE > 0

IC
IB
+
UCE


UBC < 0
+
(b)截止
IC  0
IB = 0
+
UCE  UCC


UBC < 0
+
+
UBE  0

(c)饱和
+
UBE > 0

IB
+
UCE  0


UBC > 0
+

## Slide 50
第15章 基本放大电路
15.1 共发射极放大电路的组成
15.2 放大电路的静态分析
15.4 静态工作点的稳定
15.6 射极输出器
15.3 放大电路的动态分析
15.5 放大电路中的频率特性
15.8 差动放大电路
15.7 多级放大电路及其级间耦合方式

## Slide 51: 15.2 放大电路的静态分析
静态：放大电路无信号输入（ui = 0）时的工作状态。
分析方法：估算法、图解法。
分析对象：各极电压电流的直流分量。
所用电路：放大电路的直流通路。
设置Q点的目的：
(1) 使放大电路的放大信号不失真；
(2) 使放大电路工作在较佳的工作状态，静态是动态的基础。
——静态工作点Q：IB、IC、UCE 。
静态分析：确定放大电路的静态值。

## Slide 52: 15.2.1 用估算法确定静态值
1. 直流通路估算 IB
根据电流放大作用
2. 由直流通路估算UCE、IC
当UBE<< UCC时，
由KVL: UCC = IB RB+ UBE
由KVL: UCC = IC RC+ UCE
所以 UCE = UCC – IC RC
+UCC
RB
RC
T
+
+
–
UBE
UCE
–
IC
IB

## Slide 53
例2：用估算法计算图示电路的静态工作点。
由例1、例2可知，当电路不同时，计算静态值的公式也不同。
由KVL可得出
由KVL可得：
IE
+UCC
RB
RC
T
+
+
–
UBE
UCE
–
IC
IB

## Slide 54: 15.3 放大电路的动态分析
动态：放大电路有信号输入（ui 0）时的工作状态。
分析方法：
微变等效电路法，图解法。
所用电路：
放大电路的交流通路。
动态分析:
计算电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。
分析对象：
各极电压和电流的交流分量。
目的：
找出Au、 ri、 ro与电路参数的关系，为设计
打基础。

## Slide 55
ib
ic
ic
B
C
E
ib
ib
晶体三极管
微变等效电路
ube
+
-
uce
+
-
ube
+
-
uce
+
-
1. 晶体管的微变等效电路
rbe
B
E
C
晶体管的B、E之间可用rbe等效代替。
晶体管的C、E之间可用一受控电流源ic=ib等效代替。

## Slide 56
分析时假设输入为正弦交流，所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。
微变等效电路
2. 放大电路的微变等效电路
将交流通路中的晶
体管用晶体管微变等
效电路代替即可得放
大电路的微变等效电
路。
ib
ic
eS
rbe
ib
RB
RC
RL
E
B
C
ui
+
-
uo
+
-
+
-
RS
ii
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 57
3.电压放大倍数的计算
当放大电路输出端开路(未接RL)时
因rbe与IE有关，故放大倍数与静态 IE有关。
负载电阻愈小，放大倍数愈小。
式中的负号表示输出电压的相位与输入相反。
例1：
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS

## Slide 58
3.电压放大倍数的计算
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
例2：
由例1、例2可知，当电路不同时，计算电压放大倍数 Au 的公式也不同。要根据微变等效电路找出 ui与ib的关系、 uo与ic 的关系。

## Slide 59
4.放大电路输入电阻的计算
放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说，是一个负载，可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。
定义：
输入电阻是对交流信号而言的，是动态电阻。
+
-
信号源
Au
放大电路
+-
输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大，从信号源取得的电流愈小，因此一般总是希望得到较大的输入电阻。
放大电路
信号源
+-
+-

## Slide 60
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
例2：
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
例1：
ri
ri

## Slide 61
5. 放大电路输出电阻的计算
放大电路对负载(或对后级放大电路)来说，是一个信号源，可以将它进行戴维宁等效，等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。
+
_
RL
ro
+
_
定义：
输出电阻是动态电阻，与负载无关。
输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小，负载变化时输出电压的变化愈小，因此一般总是希望得到较小的输出电阻。
RS
RL
+
_
Au
放大
电路
+
_

## Slide 62
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
共射极放大电路特点：
1. 放大倍数高；
2. 输入电阻低；
3. 输出电阻高。
例3：
求ro的步骤：
(1) 断开负载RL
(3) 外加电压
(4) 求
外加
(2) 令 或

## Slide 63
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
外加
例4：
求ro的步骤：
1) 断开负载RL
3) 外加电压
4) 求
2) 令 或

## Slide 64: 例1:
在图示放大电路中，已知UCC=12V, RC= 6kΩ,
RE1= 300Ω， RE2= 2.7kΩ， RB1= 60kΩ， RB2= 20kΩ
RL= 6kΩ ，晶体管β=50， UBE=0.6V, 试求:
(1) 静态工作点 IB、IC 及 UCE；
(2) 画出微变等效电路；
(3) 输入电阻ri、ro及 Au。
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE1
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RE2

## Slide 65: 解:
(1)由直流通路求静态工作点。
直流通路
RB1
RC
RB2
RE1
+UCC
RE2
+
–
UCE
IE
IB
IC
VB

## Slide 66: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。
RS
微变等效电路
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RE1

## Slide 67: 例2:
.
在图示放大电路中，已知UCC=12V, RE= 2kΩ,
RB= 200kΩ， RL= 2kΩ ，晶体管β=60， UBE=0.6V, 信号源内阻RS= 100Ω，试求:
(1) 静态工作点 IB、IE 及 UCE；
(2) 画出微变等效电路；
(3) Au、ri 和 ro 。
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS

## Slide 68: 解:
(1)由直流通路求静态工作点。
直流通路
+UCC
RB
RE
+
–
UCE
+
–
UBE
IE
IB
IC

## Slide 69: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。
微变等效电路
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 70: 第16章 集成运算放大器
16.1 集成运算放大器的简单介绍
16.2 运算放大器在信号运算方面的应用
16.3 运算放大器在信号处理方面的应用

## Slide 71
1. 了解集成运放的基本组成及主要参数的意义；
2. 理解运算放大器的电压传输特性，理解理想
运算放大器并掌握其基本分析方法；
3. 理解用集成运放组成的比例、加减、微分和
积分运算电路的工作原理，了解有源滤波器
的工作原理；
4. 理解电压比较器的工作原理和应用。
本章要求
第16章 集成运算放大器

## Slide 72
1. 开环电压放大倍数
2. 开环输入电阻
3. 开环输出电阻
4. 共模抑制比
由于实际运算放大器的技术指标接近理想化条件，
用理想运算放大器分析电路可使问题大大简化, 为此,后面对运算放大器的分析都是按其理想化条件进行的。
16.1.4 理想运算放大器及其分析依据
在分析运算放大器的电路时，一般将它看成是理
想的运算放大器。理想化的主要条件：

## Slide 73: 16.1.4 理想运算放大器及其分析依据
线性区：
uo = Auo(u+– u–)
非线性区：
u+> u– 时， uo = +Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
uo
+
+

u+
u–
–

2. 电压传输特性 uo= f (ui)
+Uo(sat)
u+– u–
uo
–Uo(sat)
线性区
理想特性
实际特性
饱和区
O
理想运算放大器图形符号

## Slide 74: 3. 理想运放工作在线性区的特点
因为 uo = Auo(u+– u– )
所以(1) 差模输入电压约等于 0
即 u+= u– ,称“虚短”
(2) 输入电流约等于 0
即 i+= i–  0 ,称“虚断”
电压传输特性
Auo越大，运放的
线性范围越小，必
须加负反馈才能使
其工作于线性区。
+
+
∞
uo
u–
u+
i+
i–
–

u+– u–
uo
线性区
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O

## Slide 75
4. 理想运放工作在饱和区的特点
(1) 输出只有两种可能, +Uo(sat) 或–Uo(sat)
(2) i+= i–  0,仍存在“虚断”现象
电压传输特性
当 u+> u– 时， uo = + Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
不存在 “虚短”现象
u+– u–
uo
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O
饱和区

## Slide 76: 16.2.1 比例运算
1.反相比例运算
(1) 电路组成
以后如不加说明，输入、输出的另一端均为地()。
(2) 电压放大倍数
因虚短, 所以u–=u+= 0，
称反相输入端“虚地”— 反相输入的重要特点
因虚断，i+= i– = 0 ，
if
i1
i–
i+
所以 i1  if
因要求静态时u+、 u– 对地电阻相同，
所以平衡电阻 R2 = R1 // RF
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–


## Slide 77
2. 同相比例运算
因虚断，所以u+ = ui
(1) 电路组成
(2) 电压放大倍数
因虚短，所以 u– = ui ，
反相输入端不“虚地”
因要求静态时u+、u对地电阻相同，
所以平衡电阻R2=R1//RF
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

u+
u–

## Slide 78
当 R1=  且 RF = 0 时，
uo = ui ， Auf = 1，
称电压跟随器。
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

uo
ui
+
+
–
–
+
+

–


## Slide 79: 16.2.2 加法运算电路
1. 反相加法运算电路
因虚短, u–= u+= 0
平衡电阻：
R2= Ri1 // Ri2 // RF
ii2
ii1
if
uo
ui2
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R2
+
–
因虚断，i– = 0
所以 ii1+ ii2 = if

## Slide 80: 16.2.3 减法运算电路
由虚断可得：
由虚短可得：
分析方法1：
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
如果取 R1 = R2 ，R3 = RF
如 R1 = R2 = R3 = RF
R2 // R3 = R1 // RF
输出与两个输入信号的差值成正比。
常用做测量
放大电路

## Slide 81
分析方法2：利用叠加原理
减法运算电路可看作是反相比例运算电路与同相比例运算电路的叠加。
u+
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–

## Slide 82
第17章 电子电路中的反馈
17.1 反馈的基本概念
17.2 放大电路中的负反馈

## Slide 83
第17章 电子电路中的反馈
本章要求：
1.能判别电子电路中的直流反馈和交流反馈、
正反馈和负反馈以及负反馈的四种类型;
2. 了解负反馈对放大电路工作性能的影响；

## Slide 84
17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法
利用瞬时极性法判别负反馈与正反馈的步骤：
2. 若电路中某点的瞬时电位高于参考点(对交流
为电压的正半周)，则该点电位的瞬时极性为正(用表示)；反之为负(用 表示)。
－
4. 若反馈信号与输入信号加在同一输入端(或同一电极)上，
两者极性相反时，净输入电压减小, 为
负反馈；反之，极性相同为正反馈。
3. 若反馈信号与输入信号加在不同输入端(或两个电极)上，
两者极性相同时，净输入电压减小, 为
负反馈；反之，极性相反为正反馈。
1.设接“地”参考点的电位为零。

## Slide 85
+
–
uf
+
–
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 减小了净输入电压(差值电压) ——负反馈


uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例1：
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例2：
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui + uf
各电压的实际方向如图
uf 增大了净输入电压
——正反馈

－
–
+
uf
–
+
ud

－
在振荡器中引入正反馈，用以产生波形。
在放大电路中，出现正反馈将使放大器产生自激振荡，使放大器不能正常工作。

## Slide 86
运算放大器电路反馈类型的判别方法：
1. 反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；
从负载电阻RL的靠近“地”端引出的，是电流反馈；
2. 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端(同相和反相)上的，是串联反馈；加在同一个输入端(同相或反相)上的，是并联反馈；
3. 对串联反馈，输入信号和反馈信号的极性相同时，是负反馈；极性相反时，是正反馈；
4. 对并联反馈，净输入电流等于输入电流和反馈电流之差时，是负反馈；否则是正反馈。

## Slide 87: 例1：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
uf
+
–
解：
因反馈电路直接从运算放大器A2的输出端引出，所以是电压反馈；
因输入信号和反馈信号分别加在反相输入端和同相输入端上，所以是串联反馈；
因输入信号和反馈信号的极性相同,所以是负反馈。
－

－


串联电压负反馈
先在图中标出各点的瞬时极性及反馈信号；
uo1
ui
R
+
–
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2

## Slide 88: 例2：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
解：
因反馈电路是从运算放大器A2的负载电阻RL的靠近“地”端引出的，所以是电流反馈；
因输入信号和反馈信号均加在同相输入端上，所
以是并联反馈;
因净输入电流 id 等于输入电流和反馈电流之差，所以是负反馈。

－

并联电流负反馈

i1
if
id
uo1
ui
R
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2

## Slide 89
例3：判断图示电路中的负反馈类型。
解: RE2对交流不起作用，引入的是直流反馈；
RE1对本级引入串联电流负反馈。
RE1、RF对交、直流均起作用，所以引入的是交、直流反馈。
RB1
RC1
C1
RB2
RE1
+
+
–
RS
+
–
RF
RC2
CE2
C2
RE2
RL
+
+UCC
+
–
T1
T2
es
ui
uo

## Slide 90
例3：判断图示电路中的负反馈类型。
解：
RE1、RF引入越级串联电压负反馈。
－
+
－
+

T2集电极的 反馈到T1的发射极，提高了E1的交流电位，使Ube1减小，故为负反馈；
反馈从T2的集电极引出，是电压反馈；反馈电压引入到T1的发射极，是串联反馈。
RB1
RC1
C1
RB2
RE1
+
+
–
RS
+
–
RF
RC2
CE2
C2
RE2
RL
+
+UCC
+
–
T1
T2
es
ui
uo

## Slide 91
例4：如果RF不接在T2 的集电极，而是接C2与RL 之间，两者有何不同 ？
解：因电容C2的隔直流作用，这时RE1、RF仅引入
交流反馈。
RB1
RC1
C1
RB2
RE1
+
+
–
RS
+
–
RF
RC2
CE2
C2
RE2
RL
+
+UCC
+
–
T1
T2
es
ui
uo
×

## Slide 92
例5：如果RF的另一端不接在T1 的发射极，而是接在它的基极，两者有何不同，是否会变成正反馈 ？
解：T2集电极的 反馈到T1的基极，提高了B1的交流电位，使Ube1增大，故为正反馈；
这时RE1、RF引入越级正反馈。
－
+
－
+

RB1
RC1
C1
RB2
RE1
+
+
–
RS
+
–
RF
RC2
CE2
C2
RE2
RL
+
+UCC
+
–
T1
T2
es
ui
uo

## Slide 93
RF2(R1、R2): 直流反馈
（稳定静态工作点）
RF 、CF : 交流电压并联负反馈
+UCC
(a)
RE1
+
R1
RF1
RF2
C2
RC2
RC1
CE2
RE2
R2
+
C
+
RF1、RE1: 交直流电压串联负反馈
+
–
–
+
+
+
–
–
例6：
RE2: 直流反馈
RF
+
+UCC
+
RB
C2
RC2
RC1
CE2
RE2
+
C1
CF
(b)

## Slide 94
+
–
–
–
–
+
–
–
–
–
电流并联负反馈
正反馈
两个2k电阻
构成交直流反馈
两个470k
20F
+
+
+
+
470k
600
3.9k
+
20F
470k
3.9k
50F
2k
470
50F
100F
470
30k
3DG6
3DG6
(c)
+6V
+
+
(d)
+
50k
2k
2k
8k
3k
3k
50F
50F
50F
+20V

## Slide 95
四种负反馈对 ri 和 ro 的影响
串联电压
串联电流
并联电压
并联电流
思考题：为了分别实现：
(1) 稳定输出电压； (2) 稳定输出电流；
(3) 提高输入电阻； (4) 降低输出电阻。
应引入哪种类型的负反馈？
ri
ro
减低
增高
增高
增高
增高
减低
减低
减低

## Slide 96: 第18章 直流稳压电源
18.2 滤波器
18.3 直流稳压电源
18.1 整流电路

## Slide 97: 18.1.1 单相半波整流电路
uD
O
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，
二极管D导通；
3. 工作波形
u 负半周，Va< Vb，
二极管D 截止 。
1. 电路结构
–
+
+
–
a
Tr
D
uo
u
b
RL
io
动画
u
t
O
uo
O

## Slide 98
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
(5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 99: 18.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
u 正半周，Va>Vb，二极管 D1、 D3 导通， D2、 D4 截止 。
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构

－
uo
uD
t
t
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–

－
u

## Slide 100: 18.1.2 单相桥式整流电路
2. 工作原理
3. 工作波形
uD2uD4
1. 电路结构
RL
u
io
uo
1
2
3
4
a
b
+
–
+
–
u 正半周，Va>Vb，二极
管 1、3 导通，2、4 截止 。
u 负半周，Va<Vb，二极
管 2、4 导通，1、3 截止 。
uo
uD
t
t
uD1uD3

－

－
u

## Slide 101
4. 参数计算
(1) 整流电压平均值 Uo
(2) 整流电流平均值 Io
(3) 流过每管电流平均值 ID
(4) 每管承受的最高反向电压 UDRM
(5) 变压器副边电流有效值 I

## Slide 102
解：变压器副边电压有效值
例1：单相桥式整流电路，已知交流电网电压为 220V，负载电阻 RL = 50，负载电压Uo=100V，试求变压器的变比和容量，并选择二极管。
流过每只二极管电流平均值
每只二极管承受的最高反向电压
整流电流的平均值
考虑到变压器副绕组及二极管上的压降，变压器副边电压一般应高出 5%~10%，即取
U = 1.1  111  122 V

## Slide 103
例1：单相桥式整流电路，已知交流电网电压为
220 V，负载电阻 RL = 50，负载电压Uo=100V，
试求变压器的变比和容量，并选择二极管。
I = 1.11 Io= 2  1.11 = 2. 2 A
变压器副边电流有效值
变压器容量 S = U I = 122  2.2 = 207. 8 V A
变压器副边电压 U  122 V
可选用二极管2CZ11C，其最大整流电流为1A，反向工作峰值电压为300V。

## Slide 104: 18.2 滤波器
交流电压经整流电路整流后输出的是脉动直流，其中既有直流成份又有交流成份。
滤波原理：滤波电路利用储能元件电容两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变的特性, 滤掉整流电路输出电压中的交流成份，保留其直流成份，达到平滑输出电压波形的目的。
方法：将电容与负载RL并联(或将电感与负载RL串联)。

## Slide 105: 18.2.1 电容滤波器 1. 电路结构
2. 工作原理
u >uC时，二极管导通，电源在给负载RL供电的同时也给电容充电， uC 增加，uo= uC 。
u <uC时，二极管截止，电容通过负载RL 放电，uC按指数规律下降， uo= uC 。
+
C
ic
i
–
+
+
–
a
D
uo
u
b
RL
io
= uC
3. 工作波形
二极管承受的最高反向电压为 。
uo
u
t
O
t
O

## Slide 106
4. 电容滤波电路的特点
(T — 电源电压的周期)
(1) 输出电压的脉动程度与平均值Uo与放电时间
常数RLC有关。
RLC 越大  电容器放电越慢
 输出电压的平均值Uo 越大，波形越平滑。
近似估算取： Uo = 1. 2 U ( 桥式、全波）
Uo = 1. 0 U （半波）
当负载RL 开路时，UO 
为了得到比较平直的输出电压

## Slide 107
(2) 外特性曲线
有电容滤波
1.4U
无电容滤波
0.45U
Uo
o
IO
结论
采用电容滤波时，输出电压受负载变化影响较大，即带负载能力较差。
因此电容滤波适合于要求输出电压较高、负载电流较小且负载变化较小的场合。
(3) 流过二极管的瞬时电流很大
选管时一般取：
IOM =2 ID
RLC 越大ＵO 越高，IO 越大整流二极管导通时间越短 iD 的峰值电流越大。
uo
t
O
iD
t
O

## Slide 108: 例2：
有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f=50Hz，负载电阻 RL = 200，要求直流输出电压Uo=30V，选择整流二极管及滤波电容器。
流过二极管的电流
二极管承受的最高反向电压
变压器副边电压的有效值
u
RL
uo
+
+
–
–
~
+
C
解：1. 选择整流二极管
可选用二极管2CP11
IOM =100mA URWM =50V

## Slide 109
例：有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 f=50Hz，负载电阻 RL = 200，要求直流输出电压Uo=30V，选择整流二极管及滤波电容器。
取 RLC = 5  T/2
已知RL = 50
u
RL
uo
+
+
–
–
~
+
C
解：2. 选择滤波电容器
可选用C=250F，耐压为50V的极性电容器

## Slide 110: 18.3.1 稳压管稳压电路
2. 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
U
I
UZ
RL(IO) IR 
设UI一定，负载RL变化
UO 基本不变 IR (IRR) 基本不变
 UO (UZ ) 
 IZ

1. 电路
+
–
UI
RL
+
C
IO
UO
+
–
+
–
u
IR
R
DZ
Iz
限流调压
稳压电路

## Slide 111: 18.3.1 稳压管稳压电路
2. 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
U
I
UZ
UI UZ 
设负载RL一定， UI 变化
UO 基本不变 IRR 
 IZ 
 IR 

1. 电路
+
–
UI
RL
+
C
IO
UO
+
–
+
–
u
IR
R
DZ
Iz

## Slide 112: 3. 参数的选择
(1) UZ = UO
(2) IZM= (1.5 ~ 3) IOM
(3) UI = (2 ~ 3) UO
(4)
为保证稳压
管安全工作
为保证稳压
管正常工作
适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。

## Slide 113
1. 掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值表和逻辑表达式。了解 TTL门电路、CMOS门电路的特点;
3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路;
理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑
电路的工作原理和功能;
5. 学会数字集成电路的使用方法。
本章要求：
2. 会用逻辑代数的基本运算法则化简逻辑函数;
第20章 门电路和组合逻辑电路

## Slide 114
20.5 逻辑代数
逻辑代数（又称布尔代数），它是分析设计逻辑电路的数学工具。虽然它和普通代数一样也用字母表示变量，但变量的取值只有“0”，“1”两种，分别称为逻辑“0”和逻辑“1”。这里“0”和“1”并不表示数量的大小，而是表示两种相互对立的逻辑状态。
逻辑代数所表示的是逻辑关系，而不是数量关系。这是它与普通代数的本质区别。

## Slide 115
1. 常量与变量的关系
20. 5. 1 逻辑代数运算法则
2. 逻辑代数的基本运算法则
自等律
0-1律
重叠律
还原律
互补律
交换律

## Slide 116
2. 逻辑代数的基本运算法则
普通代数
不适用！
证:
结合律
分配律
A+1=1
A A=A
.

## Slide 117
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
反演律
列状态表证明：
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
吸收律
(1) A+AB = A
(2) A(A+B) = A
对偶式

## Slide 118
20. 5. 2 逻辑函数的表示方法
表示方法
逻辑式
逻辑状态表
逻辑图
卡诺图
下面举例说明这四种表示方法。
例：有一T形走廊，在相会处有一路灯, 在进入走廊的A、B、C三地各有控制开关，都能独立进行控制。任意闭合一个开关，灯亮；任意闭合两个开关，灯灭；三个开关同时闭合，灯亮。设A、B、C代表三个开关（输入变量）；Y代表灯（输出变量）。

## Slide 119
1. 列逻辑状态表
设：开关闭合其状态为“1”，断开为“0”
灯亮状态为“1”，灯灭为“0”
用输入、输出变量的逻辑状态(“1”或“0”)以表格形式来表示逻辑函数。
三输入变量有八种组合状态
n输入变量有2n种组合状态
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 120
2. 逻辑式
取 Y=“1”( 或Y=“0” ) 列逻辑式
取 Y = “1”
用“与”“或”“非”等运算来表达逻辑函数的表达式。
(1)由逻辑状态表写出逻辑式
对应于Y=1，若输入变量为“1”，则取输入变量本身(如 A )；若输入变量为“0”则取其反变量(如 A )。
一种组合中，输入变量之间是“与”关系，
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 121
各组合之间
是“或”关系
2. 逻辑式
反之，也可由逻辑式列出状态表。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 122
3. 逻辑图
Y
C
B
A
&
&
&
&
&
&
&
>1
C
B
A

## Slide 123: 20. 5. 3 逻辑函数的化简
由逻辑状态表直接写出的逻辑式及由此画出的逻辑图，一般比较复杂；若经过简化，则可使用较少的逻辑门实现同样的逻辑功能。从而可节省器件，降低成本，提高电路工作的可靠性。
利用逻辑代数变换，可用不同的门电路实现相同的逻辑功能。
化简方法
公式法
卡诺图法

## Slide 124
例1：
化简
2. 应用逻辑代数运算法则化简
（1）并项法
例2：
化简
（2）配项法

## Slide 125
例3：
化简
（3）加项法
（4）吸收法
吸收
例4：
化简

## Slide 126
例5：
化简
吸收
吸收
吸收
吸收

## Slide 127
3. 应用卡诺图化简
卡诺图:是与变量的最小项对应的按一定规则排列的方格图，每一小方格填入一个最小项。
（1）最小项： 对于n输入变量有2n种组合, 其相应的乘积项也有2n个，则每一个乘积项就称为一个最小项。其特点是每个输入变量均在其中以原变量和反变量形式出现一次，且仅一次。
如：三个变量，有8种组合，最小项就是8个，卡诺图也相应有8个小方格。
在卡诺图的行和列分别标出变量及其状态。

## Slide 128
(2) 卡诺图
B
A
0
1
0
1
二变量
BC
A
00
1
0
01
11
10
三变量
二进制数对
应的十进制
数编号
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
四变量
任意两
个相邻
最小项
之间只
有一个
变量改变

## Slide 129: 20. 6 组合逻辑电路的分析与综合
组合逻辑电路：任何时刻电路的输出状态只取决于该时刻的输入状态，而与该时刻以前的电路状态无关。
组合逻辑电路框图
X1
Xn
X2
Y2
Y1
Yn
. . .
. . .
组合逻辑电路
输入
输出

## Slide 130: 20. 6. 1 组合逻辑电路的分析
(1) 由逻辑图写出输出端的逻辑表达式
(2) 运用逻辑代数化简或变换
(3) 列逻辑状态表
(4) 分析逻辑功能
已知逻辑电路
确定
逻辑功能
分析步骤：

## Slide 131
例 1：分析下图的逻辑功能
(1) 写出逻辑表达式
Y = Y2 Y3
= A AB B AB
.
.
.
A B
.
.
A B
.
A
.
.
A B
B
Y1
A
B
&
&
&
&
Y
Y3
Y2

## Slide 132
(2) 应用逻辑代数化简
Y = A AB B AB
.
.
.
= A AB + B AB
.
.
= AB +AB
反演律
= A (A+B) +B (A+B)
.
.
反演律
= A AB + B AB
.
.

## Slide 133
(3) 列逻辑状态表
Y= AB +AB
=A B
逻辑式
(4) 分析逻辑功能
输入相同输出为“0”，输入相异输出为“1”，
称为“异或”逻辑关系。这种电路称“异或”门。
=1
A
B
Y
逻辑符号
A
B
Y
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1

## Slide 134
(1) 写出逻辑式
例 2：分析下图的逻辑功能
A B
.
Y = AB AB
.
A•B
化简
A
B
= AB +AB
&
&
1
1
B
A
Y
&

## Slide 135
(2) 列逻辑状态表
Y= AB +AB
(3) 分析逻辑功能
输入相同输出为“1”,输入相异输出为“0”,称为“判一致电路”(“同或门”) ,可用于判断各输入端的状态是否相同。
=A B
逻辑式
=1
A
B
Y
逻辑符号
=A B
A
B
Y
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1

## Slide 136
20. 6. 2 组合逻辑电路的综合
根据逻辑功能要求
逻辑电路
设计
(1) 由逻辑要求，列出逻辑状态表
(2) 由逻辑状态表写出逻辑表达式
(3) 简化和变换逻辑表达式
(4) 画出逻辑图
设计步骤如下：

## Slide 137
例1：设计一个三人(A、B、C)表决电路。每人有一按键，如果赞同，按键，表示“1”；如不赞同，不按键，表示 “0”。表决结果用指示灯表示，多数赞同，灯亮为“1”，反之灯不亮为“0”。
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑表达式
取 Y=“1”( 或Y=“0” ) 列逻辑式
取 Y = “1”
对应于Y=1，若输入变量为“1”，则取输入变量本身(如 A )；若输入变量为“0”则取其反变量(如 A )。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

## Slide 138
(3) 用“与非”门构成逻辑电路
在一种组合中，各输入变量之间是“与”关系
各组合之间是“或”关系
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
A
BC
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1

## Slide 139
三人表决电路
&

&

A
B
C
Y
&
&
&
&
A
B
C
C

## Slide 140
Y
A
B
C
+5V
要设计的逻辑电路

## Slide 141
例2：设计一个三变量奇偶检验器。
要求: 当输入变量A、B、C中有奇数个同时为“1”时，输出为“1”，否则为 “0”。用“与非”门实现。
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑表达式
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
(3) 用“与非”门构成逻辑电路
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
解：

## Slide 142
(4) 逻辑图
Y
C
B
A
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
&
&
&
&
&
&
&
&
1
0
1
0

## Slide 143: 20. 7 加法器
20. 7 .1 二进制
十进制：0~9十个数码，“逢十进一”。
在数字电路中，常用的组合电路有加法器、编码器、译码器、数据分配器和多路选择器等。下面几节分别介绍这几种典型组合逻辑电路的基本结构、工作原理和使用方法。
在数字电路中，为了把电路的两个状态 (“1”态和“0”态)与数码对应起来，采用二进制。
二进制：0，1两个数码，“逢二进一”。

## Slide 144: 20. 7 加法器
加法器: 实现二进制加法运算的电路
进位
如：
0 0
0 0
1
1
+
1
0
1
0
1
0
1
0
不考虑低位
来的进位
半加器实现
要考虑低位
来的进位
全加器实现

## Slide 145: 20. 7. 1 半加器
半加：实现两个一位二进制数相加，不考虑来自低位的进位。
A
B
两个输入
表示两个同位相加的数
两个输出
S
C
表示半加和
表示向高位的进位
逻辑符号：
半加器：
CO
A
B
S
C


## Slide 146
半加器逻辑状态表
逻辑表达式
逻辑图
&
=1
A
B
S
C
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

## Slide 147: 20. 7. 2 全加器
输入
Ai
表示两个同位相加的数
Bi
Ci-1
表示低位来的进位
输出
表示本位和
表示向高位的进位
Ci
Si
全加：实现两个一位二进制数相加，且考虑来自低位的进位。
逻辑符号：
全加器：
Ai
Bi
Ci-1
Si
Ci
CO

CI

## Slide 148
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑式
Ai Bi Ci-1 Si Ci
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1

## Slide 149
半加器构成的全加器
>1
Bi
Ai
Ci-1
Si
Ci
CO

CO

逻辑图
&
=1
>1
Ai
Ci
Si
Ci-1
Bi
&
&

## Slide 150
20. 8 编码器
把二进制码按一定规律编排，使每组代码具有一特定的含义，称为编码。
具有编码功能的逻辑电路称为编码器。
n 位二进制代码有 2n 种组合，可以表示 2n 个信息。
要表示N个信息所需的二进制代码应满足
2n N

## Slide 151
20. 8. 1 二进制编码器
将输入信号编成二进制代码的电路。
2n个
n位
编码器
高低电平信号
二进制代码

## Slide 152
(1) 分析要求：
输入有8个信号，即 N=8，根据 2n  N 的关系，即 n=3，即输出为三位二进制代码。
例：设计一个编码器，满足以下要求：
(1) 将 I0、I1、…I7 8个信号编成二进制代码。
(2) 编码器每次只能对一个信号进行编码，不
允许两个或两个以上的信号同时有效。
(3) 设输入信号高电平有效。
解：

## Slide 153
0 0 1
0 1 1
1 0 1
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 0
1 1 1
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
(2) 列编码表：
输入
输 出
Y2 Y1 Y0

## Slide 154
(3) 写出逻辑式并转换成“与非”式
Y2 = I4 + I5 + I6 +I7
= I4 I5 I6 I7
.
.
.
= I4+ I5+ I6+ I7
Y1 = I2+I3+I6+I7
= I2 I3 I6 I7
.
.
.
= I2 + I3 + I6+ I7
Y0 = I1+ I3+ I5+ I7
= I1 I3 I5 I7
.
.
.
= I1 + I3+ I5 + I7

## Slide 155
将十进制数 0~9 编成二进制代码的电路
20. 8. 2 二 – 十进制编码器
表示十进制数
4位
10个
编码器
高低电平信号
二进制代码

## Slide 156
列编码表：
四位二进制代码可以表示十六种不同的状态，其中任何十种状态都可以表示0~9十个数码，最常用的是8421码。
8421BCD码编码表
0
0
0
输 出
输 入
Y1
Y2
Y0
0 (I0)
1 (I1)
2 (I2)
3 (I3)
4 (I4)
5 (I5)
6 (I6)
7 (I7)
8 (I8)
9 (I9)
Y3
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 157
写出逻辑式并化成“或非”门和“与非”门
Y3 = I8+I9
.
= I4 +I6 I5 +I7
Y2 = I4 +I5 +I6 +I7
Y0 = I1 +I3 +I5 +I7 +I9
.
= I1+I9 I3 +I7 I5 +I7
.
.
= I2 + I6 I3 +I7
Y1 = I2 +I3 +I6 +I7

## Slide 158
20.9 译码器和数字显示
译码是编码的反过程，它是将代码的组合译成一个特定的输出信号。
20. 9. 1 二进制译码器
8个
3位
译码器
二进制代码
高低电平信号

## Slide 159
状 态 表
例：三位二进制译码器（输出高电平有效）
输 入
A B C
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
输 出

## Slide 160
写出逻辑表达式
Y0=A B C
Y1=A B C
Y2=A B C
Y3=A B C
Y7=A B C
Y4=A BC
Y6=A B C
Y5=A B C

## Slide 161
74LS139型译码器
(a) 外引线排列图；(b) 逻辑图
(a)
GND
1Y3
1Y2
1Y1
1Y0
1A1
1A0
1S
8
7
6
5
4
3
2
1
2Y2
2Y3
2Y1
1Y0
2A1
2A0
2S
+UCC
10
9
16
15
14
13
12
11
74LS139
(b)
1
1
1
1
1
&
Y0
&
Y1
&
Y2
&
Y3
S
A0
A1
双 2/4 线译码器
A0、A1是输入端
Y0~Y3是输出端
S 是使能端

## Slide 162
74LS139译码器功能表
输 入
输 出
S
A0
A1
Y0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0


Y1
Y2
Y3
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
74LS139型译码器
双 2/4 线译码器
A0、A1是输入端
Y0~Y3是输出端
S 是使能端
S = 0时译码器工作
输出低电平有效

## Slide 163: 如何用译码器来实现三人表决电路
设计一个三人(A、B、C)表决电路。每人有一按键，如果赞同，按键，表示“1”；如不赞同，不按键，表示 “0”。表决结果用指示灯表示，多数赞同，灯亮为“1”，反之灯不亮为“0”。
自己思考？
试用3线－8线译码器74LS138及少量的门电路设计其逻辑电路实现

## Slide 164
某逻辑电路的状态表如下，其输入变量为A，B，C，输出为F，试写出F的逻辑式。试用3线－8线译码器74LS138及少量的门电路设计其逻辑电路。

## Slide 165: 20. 10 数据分配器和数据选择器
在数字电路中，当需要进行远距离多路数字
传输时，为了减少传输线的数目，发送端常通过
一条公共传输线，用多路选择器分时发送数据到
接收端，接收端利用多路分配器分时将数据分配
给各路接收端，其原理如图所示。
使能端
多路选择器
多路分配器
数据选
择控制
数据分
配控制
发送端
接收端
I
Y
D0
D1
D2
D3
S
A1
A0
传输线
A0
A1
D0
D1
D2
D3
S

## Slide 166
20. 10. 1 数据选择器
从多路数据中选择其中所需要的一路数据输出。
例：四选一数据选择器
输入数据
输出数据
使能端
D0
D1
D2
D3
Y
S
A1
A0
控制信号

## Slide 167
1
1
&
1
1
1
&
&
&
>1
Y
D0
D1
D2
D3
A0
A1
S
1
0
0
0
0
0
0
“与”门被封锁，选择器不工作。
74LS153型4选1数据选择器

## Slide 168
1
1
&
1
1
1
&
&
&
>1
Y
D0
D1
D2
D3
A0
A1
S
0
1
D0
0
0
0
“与”门打开，选择器工作。
由控制端决定选择哪一路数据输出。
选中
D0
0
0
1
1
0
0
74LS153型4选1数据选择器
动画

## Slide 169
由逻辑图写出逻辑表达式
74LS153功能表
使能
选 通
输出
S
A0
A1
Y
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
D3
D2
D1
D0


多路选择器广泛应用于多路模拟量的采集及 A/D 转换器中。
1S
A1
1D3
1D2
1D1
1D0
1Y
地
74LS153
(双4选1)
2D3
2D2
2D1
2D0
2Y
A0
2S
UCC
15
14
13
12
11
10
9
16
1
3
2
4
5
6
7
8

## Slide 170
用2片74LS153多路选择器选择8路信号
若A2A1A0=010, 输出选中1D2路的数据信号。
74LS153
(双4选1)
2D3
2D2
2D1
2D0
2Y
A0
2S
UCC
15
14
13
12
11
10
9
16
1S
A1
1D3
1D2
1D1
1D0
1Y
地
1
3
2
4
5
6
7
8
A0
A1
A2
1

## Slide 171
16选1数据选择器
(1)
1
A2
A1
A0
A0
A1
A2
(2)
≥1
Y
D7
D6
D1
D0
D15
D14
D9
D8
...
D15
D14
...
D9
D8
...
D0
D1
...
D6
D7
S
S
A
B
C
S
Y1
Y3
用2片74LS151型8选1数据选择器构成具有
16选1功能的数据选择器

## Slide 172
74LS151功能表
选通
选 择
输出
S
A0
A2
Y
1
0
0
0
0
0
D3
D2
D1
D0
A2
0
D4
0
D5
0
D6
0
D7
0
0
0
1
0
1



0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1

## Slide 173: 例:
用74LS151型8选1数据选择器实现逻辑函数式 Y=AB+BC+CA
解：将逻辑函数式用最小项表示
将输入变量A、B、C分别对应地接到数据选
择器的选择端A2 、A1 、 A0。由状态表可知,将数据输入端D3 、D5 、 D6 、 D7 接“1”，其余输入端接“0”，即可实现输出Y，如图所示。

## Slide 174
将输入变量A、B、C分别对应地接到数据选择器的选择端 A2 、A1 、 A0。由状态表可知, 将数据输入端D3 、D5 、 D6 、 D7 接“1”,其余输入端接“0”,即可实现输出Y, 如图所示。。
74LS151功能表
选通
选 择
输出
S
A0
A2
Y
1
0
0
0
0
0
D3
D2
D1
D0
A2
0
D4
0
D5
0
D6
0
D7
0
0
0
1
0
1



0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
74LS151
A
B
C
Y
S
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
“1”

## Slide 175
20. 10. 2 数据分配器
将一个数据分时分送到多个输出端输出。
数据输入
控制信号
使能端
D
Y0
Y1
Y2
Y3
S
A1
A0
数据输出端
确定芯片是否工作
确定将信号送到哪个输出端

## Slide 176
数据分配器的功能表
Y3 Y2 Y1 Y0
使能
控 制
输 出
S
A0
A1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
D
0
0
0


0
0
D
0
0
0
0
0
D
0
0
0
0
0
D

## Slide 177: 第21章 触发器和时序逻辑电路
本章要求
1. 掌握 R－S、J－K、D 触发器的逻辑功能及
不同结构触发器的动作特点;
2. 掌握寄存器、移位寄存器、二进制计数器、
十进制计数器的逻辑功能，会分析时序逻辑
电路;
3. 学会使用本章所介绍的各种集成电路;
4. 了解集成定时器及由它组成的单稳态触发器
和多谐振荡器的工作原理。

## Slide 178
电路的输出状态不仅取决于当时的输入信号，而且与电路原来的状态有关，当输入信号消失后，电路状态仍维持不变。这种具有存贮记忆功能的电路称为时序逻辑电路。
时序逻辑电路的特点：
下面介绍双稳态触发器，它是构成时序电路的基本逻辑单元。

## Slide 179: 21.1 双稳态触发器
特点：
1. 有两个稳定状态“0”态和“1”态；
2. 能根据输入信号将触发器置成“0”或“1”态；
3. 输入信号消失后，被置成的“0”或“1”态能保存下来，即具有记忆功能。
双稳态触发器：
是一种具有记忆功能的逻辑单元电路，它能储存一位二进制码。

## Slide 180
&
Q
Q
G1
&
G2
SD
RD
21.1.1 R－S 触发器
两互补输出端
1. 基本 R－S 触发器
两输入端
正常情况下，
两输出端的状态
保持相反。通常
以Q端的逻辑电
平表示触发器的
状态，即Q=1，
Q=0时，称为“1”
态；反之为“0”
态。
反馈线

## Slide 181
基本 R－S 触发器状态表
逻辑符号
RD(Reset Direct)-直接置“0”端(复位端)
SD(Set Direct)-直接置“1”端(置位端)
Q
Q
SD
RD
SD
RD
Q
1 0 0 置0
0 1 1 置1
1 1 不变 保持
0 0 同时变 1后不确定
功能
低电平有效

## Slide 182
2. 可控 RS 触发器
基本R-S触发器
导引电路
&
G4
S
R
&
G3
CP
&
G1
&
G2
SD
RD
Q
Q
时钟脉冲

## Slide 183
可控RS状态表
0 0
S
R
0 1 0
1 0 1
1 1 不定
Qn+1
Qn
Qn—时钟到来前触发器的状态
Qn+1—时钟到来后触发器的状态
逻辑符号
Q
Q
S
R
CP
SD
RD
CP高电平时触发器状态由R、S确定
跳转

## Slide 184
21.1.2 主从JK触发器
1.电路结构
从触发器
主触发器
反馈线
CP
CP
1
互补时钟控制主、从触发器不能同时翻转
R
S
C
从触发器
Q
Q
Q
SD
RD
C
主触发器
J
K

## Slide 185
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
JK触发器状态表
(保持功能)
(置“0”功能)
(置“1”功能)
(计数功能)
C下降沿触发翻转
SD 、 RD为直接置 1、置 0 端，不受时钟控制，低电平有效，触发器工作时SD 、 RD应接高电平。
逻辑符号
CP
Q
J
K
SD
RD
Q

## Slide 186
例：JK 触发器工作波形
CP
J
K
Q
下降沿触发翻转

## Slide 187
基本R-S触发器
导引电路
&
G2
&
G1
Q
Q
SD
RD
&
G3
&
G4
&
G5
&
G6
CP
D
21.1.3 维持阻塞 D 触发器
1.电路结构
反馈线
跳转

## Slide 188
D触发器状态表
D Qn+1
0
1
0
1
上升沿触
发翻转
逻辑符号
D
CP
Q
Q
RD
SD
CP上升沿前接收信号，上降沿时触发器翻转，( 其Q的状态与D状态一致；但Q的状态总比D的状态变化晚一步，即Qn+1 =Dn；上升沿后输入 D不再起作用，触发器状态保持。 即(不会空翻)
结论：

## Slide 189
例：D 触发器工作波形图
CP
D
Q
上升沿触发翻转

## Slide 190
21.1.4 触发器逻辑功能的转换
1. 将JK触发器转换为 D 触发器
当J=D，K=D时，两触发器状态相同
D触发器状态表
D Qn+1
0
1
0
1
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
JK触发器状态表
D
1
CP
Q
J
K
SD
RD
Q
仍为下降沿
触发翻转

## Slide 191
2. 将JK触发器转换为 T 触发器
T
CP
Q
J
K
SD
RD
Q
T触发器状态表
T Qn+1
0
1
Qn
Qn
(保持功能)
(计数功能)
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
JK触发器状态表
当J=K时，两触发器状态相同

## Slide 192
3. 将 D 触发器转换为 T´触发器
触发器仅具有计数功能
即要求来一个CP，
触发器就翻转一次。
CP
Q
D=Q
D触发器状态表
D Qn+1
0
1
0
1
CP
Q
Q
D

## Slide 193
21.2 寄存器
寄存器是数字系统常用的逻辑部件，它用来存放数码或指令等。它由触发器和门电路组成。一个触发器只能存放一位二进制数，存放 n 位二进制时，要 n个触发器。
按功能分
数码寄存器
移位寄存器

## Slide 194
RD
Q
D
FF0
d0
Q0
Q
D
FF1
d1
Q1
d2
Q
D
FF2
Q2
Q
D
FF3
d3
Q3
21.2.1 数码寄存器
仅有寄存数码的功能。
清零
寄存指令
通常由D触发器或R-S触发器组成
并行输入方式
0
0
0
0
1
1
0
1
寄存数码
1
1
0
1
触发器状态不变

## Slide 195
RD
SD
d3
RD
SD
d2
RD
SD
d1
RD
SD
d0
1
0
清零
1
1
0
0
寄存指令
&
Q0
&
Q1
&
Q2
&
Q3
取数指令
1
1
0
0
并行输出方式
&
&
&
&
Q
Q
Q
Q
0
0
0
0
0
0
1
1
状态保持不变
1
0
1
0
1
1
1
1

## Slide 196
21.2.2 移位寄存器
不仅能寄存数码，还有移位的功能。
所谓移位，就是每来一个移位脉冲，寄存器中所寄存的数据就向左或向右顺序移动一位。
按移位方式分类
单向移位寄存器
双向移位寄存器

## Slide 197
寄存数码
1.单向移位寄存器
清零
D
1
移位脉冲
2
3
4
1011
1
Q
Q3
Q1
Q2
RD
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1011
1
0
1
1
Q
J
K
FF0
Q1
Q
J
K
FF2
Q
J
K
FF1
Q
J
K
FF3
数据依次向左移动，称左移寄存器，输入方式为串行输入。
Q
Q
Q
从高位向低位依次输入
数码输入

## Slide 198
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
输出
再输入四个移位脉冲，1011由高位至低位依次从Q3端输出。
串行输出方式
清零
D
1011
1
Q
Q3
Q1
Q2
RD
1011
1
0
1
1
Q
J
K
FF0
Q1
Q
J
K
FF2
Q
J
K
FF2
Q
J
K
FF3
Q
Q
Q
5
移位脉冲
7
8
6
数码输入

## Slide 199
1
清零
0
寄存指令
并行输入
串行输出
D
Q2
SD
RD
d2
&
F2
Q1
SD
RD
d1
&
F1
Q0
SD
RD
d0
&
F0
D
D
Q3
SD
RD
d3
&
F3
D
串行输入
移位脉冲
D
CP
2.并行、串行输入/串行输出寄存器

## Slide 200
寄存器分类
并行输入/并行输出
串行输入/并行输出
并行输入/串行输出
串行输入/串行输出
FF3
FF1
FF0
d0
d1
d2
d3
Q0
Q1
Q2
Q3
FF2
d
Q0
Q1
Q2
Q3
FF3
FF1
FF0
FF2
d0
d1
d2
d3
Q3
FF3
FF1
FF0
FF2
Q3
d
FF3
FF1
FF0
FF2

## Slide 201: 21.3 计数器
计数器是数字电路和计算机中广泛应用的一种逻辑部件，可累计输入脉冲的个数，可用于定时、分频、时序控制等。
分类
加法计数器
减法计数器
可逆计数器
(按计数功能 )
异步计数器
同步计数器
(按计数脉冲引入方式)
二进制计数器
十进制计数器
N 进制计数器
(按计数制)

## Slide 202
21.3.1 二进制计数器
按二进制的规律累计脉冲个数，它也是构成其它进制计数器的基础。要构成 n位二进制计数器，需用 n个具有计数功能的触发器。
1. 异步二进制加法计数器
异步计数器：计数脉冲C不是同时加到各位触发器。最低位触发器由计数脉冲触发翻转，其他各位触发器有时需由相邻低位触发器输出的进位脉冲来触发，因此各位触发器状态变换的时间先后不一，只有在前级触发器翻转后,后级触发器才能翻转。

## Slide 203
二 进 制 数
Q2 Q1 Q0
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1
8 0 0 0
脉冲数
(CP)
二进制加法计数器状态表
从状态表可看出：
最低位触发器来
一个脉冲就翻转
一次，每个触发
器由 1变为 0 时，
要产生进位信号,
这个进位信号应
使相邻的高位触
发器翻转。

## Slide 204
1
0
1
0
当J、K=1时，具有计数功能，每来一个脉冲触发器就翻转一次.
清零
RD
Q
J
K
Q
Q0
FF0
Q
J
K
Q
Q1
FF1
Q
J
K
Q
Q2
FF2
CP
计数脉冲
三位异步二进制加法计数器
在电路图中J、Ｋ悬空表示J、K=1
下降沿
触发翻转
每来一个CP翻转一次
当相邻低位触发器由1变 0 时翻转

## Slide 205
异步二进制加法器工作波形
2分频
4分频
8分频
每个触发器翻转的时间有先后，与计数脉冲不同步
CP
1
2
3
4
5
6
7
8
Q0
Q1
Q2

## Slide 206
用D触发器构成三位二进制异步加法器
？
？
2、若构成减法计数器CP又如何连接？
思考
1、各触发器CP应如何连接？
各D触发器已接成T´触发器，即具有计数功能
CP
清零
RD
Q
D
Q
Q0
F0
Q
D
Q
Q1
FF1
Q
D
Q
Q2
FF2

## Slide 207
2. 同步二进制加法计数器
异步二进制加法计数器线路联接简单。
各触发器是逐级翻转，因而工作速度较慢。
同步计数器：计数脉冲同时接到各位触发器，各触发器状态的变换与计数脉冲同步。
同步计数器由于各触发器同步翻转，因此工作速度快。但接线较复杂。
同步计数器组成原则:
根据翻转条件,确定触发器级间连接方式—找出J、K输入端的联接方式。

## Slide 208
二 进 制 数
Q2 Q1 Q0
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1
8 0 0 0
脉冲数
(CP)
二进制加法计数器状态表
从状态表可看出：
最低位触发器FF0每来一个脉冲就翻转一次；
FF1：当Q0=1时，再来一个脉冲则翻转一次；
FF2：当Q0=Q1= 1时，再来一个脉冲则翻转一次。

## Slide 209
计数 脉冲数 | 二进制数 | 十进 制数
 | Q3 Q2 Q1 Q0 | 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8
计数 脉冲数 | 二进制数 | 十进 制数
 | Q3 Q2 Q1 Q0 | 
9 10 11 12 13 14 15 | 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 9 10 11 12 13 14 15
16 | 0 0 0 0 | 0
四位二进制加法计数器的状态表

## Slide 210: 四位二进制同步加法计数器级间连接的逻辑关系
由J、K端逻辑表达式，可得出四位同步二进制计数器的逻辑电路。
触发器翻转条件
J、K端逻辑表达式
J、K端逻辑表达式
FF0
每输入一C翻一次
FF1
FF2
FF3
J0 =K0 =1
Q0 =1
J1 =K1 = Q0
Q1 = Q0 = 1
J2 =K2 = Q1 Q0
Q2 = Q1 = Q0 = 1
J3 =K3= Q2 Q1 Q0
J0 =K0 =1
J1 =K1 = Q0
J2 =K2 = Q1 Q0
J3 =K3 = Q2 Q1 Q0
（加法）
（减法）

## Slide 211
计数脉冲同时加到各位触发器上，当每个到来后
触发器状态是否改变要看J、K的状态。
Q
FF3
Q
FF2
Q
FF1
Q
FF0
Q3
Q2
Q0
Q1
CP
J
K
J
K
J
K
J
K
由主从型 JK 触发器组成的同步四位二进制加法计数器
最低位触发器FF0每一个脉冲就翻转一次；
FF1：当Q0=1时，再来一个脉冲则翻转一次；
FF2：当Q1=Q0= 1时，再来一个脉冲则翻转一次。
FF3：当Q2=Q1 =
Q0=1 时再来一
个时钟FF3翻转。

## Slide 212
74LS161型四位同步二进制计数器
(a) 外引线排列图； (b) 逻辑符号
A0
A1
A3
A2
UCC:16
GND:8
EP
ET
CP
LD
RD
3
4
5
6
11
12
13
14
15
Q0
Q3
Q1
Q2
RCO
74LS161
7
10
2
9
1
A0
1
CP
2
3
4
RCO
5
A3
6
EP
7
GND
8
9
11
10
12
13
14
15
16
+UCC
74LS161
LD
A1
A2
ET
Q0
Q3
Q1
Q2
RD
(a)
(b)

## Slide 213
0
1
1
1
1
 
1 1
0 
 0
RD
CP
EP ET

 
表21.3.4 74LS161型同步二进制计数器的功能表



0
1
1
1
LD
输 入
输 出
Q3
Q2
Q1
Q0
A3
A2
A1
A0

d3
d2
d1
d0



d3
d2
d1
d0
计 数
保 持
保 持
0 0 0 0

## Slide 214: 例:分析图示逻辑电路的逻辑功能,说明其用处。 设初始状态为“000”。
RD
Q
J
K
Q
Q0
FF0
Q
J
K
Q
Q1
FF1
Q
J
K
Q
Q2
FF2
CP
计数脉冲

## Slide 215
解：1. 写出各触发器
J、K端和CP端的逻辑表达式
CP0= CP
K0 =1
J0 =Q2
K1 =1
J1 =1
CP1= Q0
J2=Q0Q1
K2 =1
CP2= CP
RD
Q
J
K
Q
Q0
FF0
Q
J
K
Q
Q1
FF1
Q
J
K
Q
Q2
FF2
CP
计数脉冲

## Slide 216
解：当初始状态为“000”时，
各触发器J、K端和C端的电平为
CP0= CP=0
K0 =1
J0 =Q2=1
K1 =1
J1 =1
CP1= Q0=0
J2=Q0Q1=0
K2 =1
CP2= CP=0
RD
Q
J
K
Q
Q0
FF0
Q
J
K
Q
Q1
FF1
Q
J
K
Q
Q2
FF2
CP
计数脉冲

## Slide 217: 2.列写状态转换表，分析其状态转换过程
0
1
1
1
1
1
CP
J2=Q0Q1
K2 =1
J1 = K1 =1
K0 =1
J0 =Q2
Q2 Q1 Q0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
0
0
0
由表可知，经5个脉冲循环一次，为五进制计数器。
CP1= Q0
由于计数脉冲没有同时加到各位触发器上，所以为异步计数器。

## Slide 218
异步五进制计数器工作波形
CP
1
2
3
4
5
Q0
Q1
Q2

## Slide 219
21.3.2 十进制计数器
十进制计数器：
计数规律：“逢十进一”。它是用四位二进制数表示对应的十进制数，所以又称为二-十进制计数器。
四位二进制可以表示十六种状态，为了表示十进制数的十个状态，需要去掉六种状态，具体去掉哪六种状态，有不同的安排，这里仅介绍广泛使用 8421编码的十进制计数器。
1.同步十进制计数器

## Slide 220
十进制加法计数器状态表
二进制数
Q3
Q2
Q1
Q0
脉冲数
(CP)
十进制数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

## Slide 221
RD
Q
J
K
Q
FF0
Q
J
K
Q
FF1
CP
计数脉冲
Q
J
K
Q
FF2
Q
J
K
Q
Q3
FF3
Q2
Q1
Q0
十进制同步加法计数器

## Slide 222
Q0
Q1
Q2
Q3
CP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
十进制计数器工作波形
常用74LS160型同步十进制加法计数器, 其外引脚排
列及功能表与74LS161型计数器相同。

## Slide 223
2. 异步十进制计数器
(1) 74LS290型二-五-十进制计数器
Q1
RD
CP0
&
R02
R01
S91
S92
&
Q
J
K
Q
FF1
Q
J
K
Q
FF2
Q2
Q
J
K
Q
FF3
Q3
RD
RD
RD
SD
SD
CP1
Q0
Q
J
K
Q
FF0

## Slide 224
74LS290型计数器功能表
输 入
输 出
Q2
Q3
R01
S92
S91
R02
Q1
Q0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
R01
S92
S91
R02
有任一为“0”
有任一为“0”
计数
清零
置9





## Slide 225
输入计数脉冲
8421异步十进制计数器
十分频输出(进位输出)
计数状态
计数器输出
(2) 74LS290的应用
S91
N
74LS290
S92
Q2
Q1
N
UCC
R01
R02
CP0
CP1
Q0
Q3
地
外引线排列图
1
7
8
14
S92
S91
Q3
Q0
Q2
Q1
R01
R02
CP1
CP0

## Slide 226
S92
S91
Q3
Q0
Q2
Q1
R01
R02
CP1
CP0
五进制输出
计数脉冲输入
异步五进制计数器
CP
1
2
3
4
5
Q1
Q2
Q3
工作波形

## Slide 227
如何构成 N进制计数器
反馈置“0”法：当满足一定的条件时，利用计数器的复位端强迫计数器清零, 重新开始新一轮计数。
利用反馈置“0”法可用已有的计数器得出小于原进制的计数器。
例：用一片74LS290可构成十进制计数器，如将十进制计数器适当改接, 利用其清零端进行反馈清零，则可得出十以内的任意进制计数器。

## Slide 228
用一片74LS290构成十以内的任意进制计数器
例：六进制计数器
六种状态
二进制数
Q3
Q2
Q1
Q0
脉冲数
(CP)
十进制数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

## Slide 229
例：六进制计数器
六种状态
当状态 0110（6）出现时，将 Q2=1，Q1=1 送到复位端 R01和R02，使计数器立即清零。状态 0110仅瞬间存在。
74LS290为异步
清零的计数器
反馈置“0”实现方法:
Q3
Q2
Q1
Q0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0

## Slide 230
1
1
1
1
六进制计数器
S92
S91
Q3
Q0
Q2
Q1
R01
R02
CP1
CP0
计数脉冲
计数器清零
七进制计数器
当出现 0110（6）时，应立即使计数器清零，重新开始新一轮计数。
当出现 0111(7)时，计数器立即清零，重新开始新一轮计数。
S92
S91
Q3
Q0
Q2
Q1
R01
R02
CP1
CP0
计数脉冲
计数器清零
&
.

## Slide 231
二片74LS290构成100以内的计数器
例1：二十四进制计数器
二十四分频输出
.
0010(2)
0100(4)
S92
S91
Q3
Q0
Q2
Q1
R01
R02
CP1
CP0
计数脉冲
S92
S91
Q3
Q0
Q2
Q1
R01
R02
CP1
CP0
十位
个位
两位十进制计数器(100进制)
计数到24时同时清零

## Slide 232
例2: 六十进制计数器
Q3 Q2 Q1 Q0
S9(1) S9(2) R0(1) R0(2)
CP1
CP0
个位
Q3 Q2 Q1 Q0
S9(1) S9(2) R0(1) R0(2)
CP0
CP1
十位
个位为十进制，十位为六进制。个位的最高位 Q3
接十位的 CP0 ，个位十进制计数器经过十个脉冲循环
一次，每当第十个脉冲来到后 Q3由 1 变为 0，相当于
一个下降沿，使十位六进制计数器计数。经过六十个
脉冲，个位和十位计数器都恢复为 0000。

## Slide 233
十位
0100(4)
个位
0110(6)
计数脉冲
十位
个位
两位十进制计数器（100进制）
例：用一片74LS390构成四十六进制计数器
&
1Q3
1Q0
1Q2
1Q1
1RD
1CP1
1CP0
2Q3
2Q0
2Q2
2Q1
2RD
2CP1
2CP0
计数到46时同时清零

## Slide 234: 21.4 555定时器及其应用
555定时器是一种将模拟电路和数字电路集成于一体的电子器件。用它可以构成单稳态触发器、多谐振荡器和施密特触发器等多种电路。 555定时器在工业控制、定时、检测、报警等方面有广泛应用。
21.4.1 555定时器的结构及工作原理
1. 分压器：由三个等值电阻构成
2. 比较器：由电压比较器C1和C2构成
3. R-S触发器
4. 放电开关管T

## Slide 235
VA
VB
输出端
电压控制端
高电平触发端
低电平触发端
放电端
复位端
UCC
分压器
比较器
R-S触发器
放电管
调转
地
+
+
C1
+
+
C2
Q
Q
RD
SD
5k
5k
5k
T
2
4
5
6
7
8
3
1

## Slide 236
<2/3 UCC
<1/3 UCC
1
0
>2/3 UCC
>1/3 UCC
0
1
<2/3 UCC
>1/3 UCC
1
1
>2/3 UCC
<1/3 UCC
0
0
RD
SD
V6
V2
比较结果
1/3 UCC
不允许
2/3 UCC
+
+
C1
+
+
C2
.
5K
5K
5K
VA
VB
UCC
RD
SD
5
6
2

## Slide 237
V6
V2
<2/3 UCC
<1/3 UCC
>2/3 UCC
>1/3 UCC
<2/3 UCC
>1/3 UCC
Q
T
1
0
保持
导通
截止
保持
综上所述，555功能表为：
Q
Q
RD
SD
T
输出
RD
SD
1
0
1
0
1
1
Q
T
1
0
保持
导通
截止
保持

## Slide 238
1. 由555定时器组成的多谐振荡器
多谐振荡器是一种无稳态触发器，接通电源后，不需外加触发信号，就能产生矩形波输出。由于矩形波中含有丰富的谐波，故称为多谐振荡器。
多谐振荡器是一种常用的脉冲波形发生器,触发器和时序电路中的时钟脉冲一般是由多谐振荡器产生的。
21.4.2 定时器电路的应用

## Slide 239: 1. 由555定时器组成的多谐振荡器
UCC
+
+
C1
+
+
C2
Q
Q
RD
SD
.
.
5K
5K
5K
VA
VB
T
1
3
2
4
5
6
7
8
(复位端)
(地)
uO
接通电源
通电前
uC=0
0
1
1
1
0
0
>2/3 UCC
RD=1
SD=0
uC
R1
R2
.
+
–
C充电
C放电
1
<1/3 UCC

## Slide 240
4
8
5
6
2
7
1
3
+UCC
uO
uC
.
C
R1
R2
tp1
tp2
2/3UCC
1/3UCC
RD=1
SD=0
Q=1
Q=0
T截止
Q=0
Q=1
T导通
RD=0
SD=1
tp1
=(R1+R2)C ln2=0.7(R1+R2)C
tp2
=R2C ln2=0.7R2C
T=tp1+tp2
=0.7(R1+2R2)C
接通电源
C充电
C放电
uC
t
O
uO
t
O

## Slide 241
21.4.2 定时器电路的应用
单稳态触发器只有一个稳定状态。在未加触发脉冲前，电路处于稳定状态；在触发脉冲作用下，电路由稳定状态翻转为暂稳定状态，停留一段时间后，电路又自动返回稳定状态。
暂稳定状态的长短，取决于电路的参数，与触发脉冲无关。
2. 由555定时器组成的单稳态触发器
单稳态触发器一般用做定时、整形及延时。

## Slide 242: 2. 由555定时器组成的单稳态触发器
uc
R1
+UCC
ui
UCC
+
+
C1
+
+
C2
Q
Q
RD
SD
5K
5K
5K
VA
VB
T
1
3
4
8
(复位端)
uO
6
5
2
7
(地)
接通电源
>2/3 UCC
0
1
1
0
1
Q=0
导通
1
稳定状态

## Slide 243: 2. 由555定时器组成的单稳态触发器
(地)
1
1
0
1
Q=1
截止
暂稳状态
0
0
0
1
< 1/3 UCC
uc
R1
+UCC
ui
UCC
+
+
C1
+
+
C2
Q
Q
RD
SD
5K
5K
5K
VA
VB
T
1
3
4
8
(复位端)
uO
6
5
2
7

## Slide 244: 2. 由555定时器组成的单稳态触发器
uc
R1
+UCC
ui
UCC
+
+
C1
+
+
C2
Q
Q
RD
SD
5K
5K
5K
VA
VB
T
1
3
4
8
(复位端)
uO
6
5
2
7
(地)
>2/3 UCC
1
0
1
0
Q=1
0
1
0
1
1
0
稳定状态
Q=0

## Slide 245
(>1/3UCC)
Q=0
Q=1
T导通，C通过T放电,uC  0
接通电源
RD=0
SD=1
保持“0”态
RD=1
SD=1
+UCC
4
8
5
6
2
7
1
3
.
.
uC
C
ui
uO
R
0.01
F
上升到2/3 UCC
ui
t
uC
t
uO
t

## Slide 246
ui
t
uC
t
uO
t
暂稳态
tp
tp
=RC ln3=1.1RC
2/3UCC
Q=1
Q=0
T截止
C充电
RD=0
SD=1
Q=0
Q=1
因此暂稳态的长短
取决于RC时间常数
RD=1
SD=0
+UCC
4
8
5
6
2
7
1
3
.
.
uC
C
ui
uO
R
0.01
F

## Slide 247
例2：单稳态触发器构成短时用照明灯
4
8
1
6
2
3
5
7
uO
ui
+UCC
S
R
C
ui
t
uo
t
tp
若S未按下, 则 ui = 1
若S按下, 则 ui = 0

## Slide 248
uO
按一下
按钮 S
未按
0
KT的线圈
不通电
KT 的触点
断开
灯
灭
1
通电
闭合
亮
灯亮的时间为：
tp = 1.1 R C
4
8
1
6
2
3
5
7
uO
ui
+UCC
C
S
KT
KT
D1
D2
R
~